Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm thay thế các loại ống kính và dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi năm 2022

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 29/06/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Chủng loại/ Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống kính nội soi | 27005BA | Karl Storz/ Thụy Sĩ | 3 | Chiếc | 6 | Ống kính nội soi quang học HOPKINS, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, chiều dài 30 cm, hấp tiệt trùng được bằng hơi nước ở nhiệt độ cao, sử dụng thấu kính hình gậy, phần thị kính được bọc sa-phia chống xước |
| 2 | Ống kính soi HOPKINS hướng nhìn 30 độ | 26003BA | Karl Storz/ Thụy Sĩ | 2 | Chiếc | 6 | Ống kính soi HOPKINS, hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc 31 cm, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước |
| STT | Danh mục hàng hóa | Chủng loại/ Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT | Yêu cầu kỹ thuật |
| 3 | Hộp tiệt trùng ống soi | 39301BS | Karl Storz/ Mỹ | 3 | Chiếc | 6 | Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, bằng nhựa, phù hợp với các phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước, khí, hóa chất, có đục lỗ, có nắp đậy, dùng cho 02 ống soi cứng. Kích thước: 446 x 90 x 45 mm |
| 4 | Chổi rửa dụng cụ 7mm | 27650B | Karl Storz/ Đức | 3 | Chiếc | 6 | Chổi vệ sinh dụng cụ, cỡ 7 mm |
| 5 | Chổi rửa dụng cụ 11mm | 27650A | Karl Storz/ Đức | 4 | Chiếc | 6 | Chổi vệ sinh dụng cụ, cỡ 11 mm |
| 6 | Chổi rửa dụng cụ 16mm | 27648A | Karl Storz/ Đức | 3 | Chiếc | 6 | Chổi vệ sinh dụng cụ, cỡ 16 mm |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Thôngsốkỹthuật | Đơn vị tính | Số lượng | Kýmãhiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bằng chữ: ............................................. ./. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên muakhông phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). Ngày ……tháng……năm 2022 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |