Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2022

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 19/10/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Số lượng dự trù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ vật liệu cột lọc số 1 lọc kim loại nặng Pyrolox-ĐK22 | Pyrolox | Pyrolox Advantage | Prince/ Mỹ | Bộ | -Hạt chuyên dùng để loại bỏ các kim loại nặng trong nước -Dạng hạt màu đen, khô rời -Kích thước hạt: 20 x 40 mesh -Tiêu chuẩn NSF 61 an toàn của Mỹ | 1 |
| 2 | Bộ vật liệu cột lọc số 2, than hoạt tính G19-ĐK22 | Than hoạt tính Global G19 | Global 8x16 mesh | Global/Ấn Độ | Bộ | -Than hoạt tính gáo dừa, dạng hạt - Kích thước hạt 8x16 mesh. | 1 |
| 3 | Bộ vật liệu cột lọc số 3, hạt trao đổi ion Trilite UKC-08-ĐK22 | Hạt ion Trilite UKC-08 | Trilite | Samyang/Hàn Quốc | Bộ | -Hạt dạng hình cầu, hình tròn -Khối lượng riêng 845g/L. - Khả năng trao đổi (eq/L): 2.00eq/L | 1 |
| 4 | Lõi lọc RO LCLE 4040 | Màng RO LCLE 4040 | LCLE-4040 | Dupont/Mỹ | Cái | - Vật liệu màng: PA (Polyamide) - Kiểu màng: Thin Film Composite. - Tỷ lệ thẩm thấu qua màng: 2800GPD - Khả năng loại bỏ muối: 99.0% | 3 |
| 5 | Lõi lọc nước PP 20 inch khe hở 5 micron, mã PSN05-20-KF-Z, công suất lọc 6-15L/H | Lõi lọc 20’’ Kemflo PSN05 | PSN05-20-KF-Z | Kemflo/Trung Quốc | Chiếc | -Vật liệu lõi: 100% Polypropylene (PP) -Cấp độ lọc: 5μm - Kích thước: 20″ -Điều kiện hoạt động: tối đa 60℃ - Công suất lọc 6-15 lít/phút | 3 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bằng chữ: ............................................. ./. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt thay thế,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). Ngày ……tháng……năm 2022 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |