PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo phí của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Model/ xuất xứ | Đặc tính kỹ thuật | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 12.000BTU | LC-12FS33/ Thái Lan | Điều hòa Casper - Công suất làm lạnh: 3,31kW (11,300BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1,030W - Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 4,8A - Cường độ dòng điện tối đa: 7,5A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,33 W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 580 m3/h + Kích thước (RxSxC): (830*256*195) mm + Khối lượng tịnh: 8kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (715*540*240)mm + Khối lượng tịnh: 26kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 5m + Chiều dài ống tối đa: 15m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 5m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Cái | 32 |
| 2 | Điều hòa cục bộ 2 chiều 12.000BTU | SH-12FS32/ Thái Lan | Điều hòa Casper - Công suất làm lạnh: 3,52kW (12,000BTU) - Công suất sưởi: 3,37kW (11,500BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1080W - Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm): 940W - Cường độ dòng điện (làm lạnh): 5A - Cường độ dòng điện (sưởi ấm): 4,4A - Cường độ dòng điện tối đa: 9A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,15W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 630 m3/h + Kích thước (RxSxC): (861*198*296) mm + Khối lượng tịnh: 9,5kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (780*285*545)mm + Khối lượng tịnh: 29kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7 mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 5m + Chiều dài ống tối đa: 15m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 10 m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Cái | 1 |
| 3 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 18.000BTU | SC-18FS32/ Thái Lan | Điều hòa Casper - Công suất làm lạnh: 5,30kW (18,000BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1680W - Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 7,75A - Cường độ dòng điện tối đa: 12,5A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,22W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 880 m3/h + Kích thước (RxSxC): (905*226*312) mm + Khối lượng tịnh: 11kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (860*315*545)mm + Khối lượng tịnh: 35kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 3m + Chiều dài ống tối đa: 20m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 10m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Cái | 18 |
| 4 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 24.000BTU | SC-24FS33/ Thái Lan | Điều hòa Casper - Công suất làm lạnh: 6,60kW (22,500BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 2,000W - Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 9,5A - Cường độ dòng điện tối đa: 18A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,26W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 1150 m3/h + Kích thước (RxSxC): (1091*237*328) mm + Khối lượng tịnh: 14kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (880*310*655)mm + Khối lượng tịnh: 46,5kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 3m + Chiều dài ống tối đa: 25m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 15 m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Cái | 12 |