PHỤ LỤC DANH MỤC

Gói thầu Dịch vụ chống thấm nhà vệ sinh toà nhà C2, B2, B3

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 18/12/2023)

| Stt | Tên hạng mục | Nôị dung công việc, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TẦNG 3 nhà C2 |
| 1 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 14.42 | 2 NHÀ VỆ SINH CHUNG (TRỤC F-G/16-17) |
| 2 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 1.44 |  |
| 3 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 14.42 |  |
| 4 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 14.42 |  |
| 5 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 14.42 |  |
| 6 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |
| TẦNG 4 nhà C2 |
| 7 | Tháo tấm trần hỏng | Tháo dỡ trần bị hư hỏng, lắp đặt, thay thế tấm trần mới | m2 | 1.80 | KHU VỆ SINH NỮ VÀ NGƯỜI TÀN TẬT (TRỤC H-I/10-11) |
| 8 | Xử lí ống thoát nước | Thay thế ống thoát nước bị dò gỉ từ tầng 5 | tb | 1.00 |  |
| TẦNG 5 nhà C2 |
| 9 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 6.01 | KHU VỆ SINH PHÒNG 503 (TRỤC E-F/7-8) |
| 10 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 0.42 |  |
| 11 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 6.01 |  |
| 12 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 6.01 |  |
| 13 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 6.01 |  |
| 14 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 8.00 |  |
| 15 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 15.00 |  |
| TẦNG 6 nhà C2 |
| 16 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 105.45 | KHU VỆ SINH PHÒNG 633,634,637,649,650,672,673,604; KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 607,633,673 |
| 17 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 7.38 |  |
| 18 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 105.45 |  |
| 19 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 105.45 |  |
| 20 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 105.45 |  |
| 21 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 8.00 |  |
| 22 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 15.00 |  |
| TẦNG 7 nhà C2 |
| 23 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 28.66 | KHU VỆ SINH PHÒNG 702,703,745,746,751 |
| 24 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 2.01 |  |
| 25 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 28.66 |  |
| 26 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 28.66 |  |
| 27 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 28.66 |  |
| 28 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 10.00 |  |
| 29 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 18.00 |  |
| TẦNG 8 nhà C2 |
| 30 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 89.53 | KHU VỆ SINH PHÒNG 805,806,868,869,870,871,872,850,851;KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 807,872 |
| 31 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 6.27 |  |
| 32 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 89.53 |  |
| 33 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 89.53 |  |
| 34 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 89.53 |  |
| 35 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 12.00 |  |
| 36 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 18.00 |  |
| TẦNG 9 nhà C2 |
| 37 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 83.45 | KHU VỆ SINH PHÒNG 904,905,927,928,929,930,931,962,963,964;KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 931 |
| 38 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 5.84 |  |
| 39 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 83.45 |  |
| 40 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 83.45 |  |
| 41 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 83.45 |  |
| 42 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 12.00 |  |
| 43 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 18.00 |  |
| TẦNG 3 nhà B2 |
| 44 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 2.92 | KHU VỆ SINH PHÒNG 309 |
| 45 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 0.29 |  |
| 46 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 2.92 |  |
| 47 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 2.92 |  |
| 48 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 2.92 |  |
| 49 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |
| TẦNG 2 nhà B3 |
| 50 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 36.82 | KHU VỆ SINH PHÒNG 211,212,213; 02 KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG HÀNH CHÍNH KHOA |
| 51 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 3.68 |  |
| 52 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 36.82 |  |
| 53 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 36.82 |  |
| 54 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 36.82 |  |
| 55 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |
| TẦNG 3 nhà B3 |
| 56 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 29.60 | KHU VỆ SINH PHÒNG 308,309; 02 KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG KHO (TRỤC E-D/14-15) |
| 57 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 2.96 |  |
| 58 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 29.60 |  |
| 59 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 29.60 |  |
| 60 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 29.60 |  |
| 61 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |