PHỤ LỤC 01

Gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ treo tường năm 2023

(Kèm Thư mời báo giá lần 2 ngày 22/6/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa

tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đvt | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 12.000BTU | - Công suất làm lạnh: 3,31kW (11,300BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1,030W - Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 4,8A - Cường độ dòng điện: 7,5A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,33 W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 580 m3/h + Kích thước (RxSxC): (830*256*195) mm + Khối lượng tịnh: 8kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (715*540*240)mm + Khối lượng tịnh: 26kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 5m + Chiều dài ống tối đa: 15m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 5m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 32 | Tương đương điều hòa Casper model LC-12FS33 |
| 2 | Điều hòa cục bộ 2 chiều 12.000BTU | - Công suất làm lạnh: 3,75kW (12,800BTU) - Công suất sưởi: 3,80kW (12,900BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1300W - Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm): 1100W - Cường độ dòng điện (làm lạnh): 5,6A - Cường độ dòng điện (sưởi ấm): 4,9A - Cường độ dòng điện: 9,5A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 4,91W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 5* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 600 m3/h + Kích thước (RxSxC): (764*291*203) mm + Khối lượng tịnh: 8,5kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (705*279*530)mm + Khối lượng tịnh: 22,5kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 9,52 mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 5m + Chiều dài ống tối đa: 20m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 10 m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 1 | Tương đương điều hòa Casper model SH-12IS33 |
| 3 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 18.000BTU | - Công suất làm lạnh: 5,30kW (18,000BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1680W - Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 7,75A - Cường độ dòng điện: 12,5A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,22W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 880 m3/h + Kích thước (RxSxC): (905*226*312) mm + Khối lượng tịnh: 11kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (860*315*545)mm + Khối lượng tịnh: 35kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 3m + Chiều dài ống tối đa: 20m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 10m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 18 | Tương đương điều hòa Casper model SC-18FS32 |
| 4 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 24.000BTU | - Công suất làm lạnh: 6,60kW (22,500BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 2,000W - Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 9,5A - Cường độ dòng điện: 18A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,26W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 1150 m3/h + Kích thước (RxSxC): (1091*237*328) mm + Khối lượng tịnh: 14kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (880*310*655)mm + Khối lượng tịnh: 46,5kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 3m + Chiều dài ống tối đa: 25m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 15 m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 15 | Tương đương điều hòa Casper model SC-24FS33 |

PHỤ LỤC 02

Gói thầu Mua sắm điều hòa cục bộ treo tường năm 2023

(Kèm Thư mời báo giá lần 2 ngày 22/6/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa

tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa, vật tư | Đặc tính kỹ thuật | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống đồng D6.35 | - Ống đồng Ruby Copper - Đường kính D=6.35mm, độ dày 0.80mm - Dạng cuộn | M | 330 |
| 2 | Ống đồng D9.52 | - Ống đồng Ruby Copper - Đường kính D=9.52mm, độ dày 0.80mm - Dạng cuộn | M | 10 |
| 3 | Ống đồng D12.7 | - Ống đồng Ruby Copper - Đường kính D=12.7mm, độ dày 0.80mm - Dạng cuộn | M | 330 |
| 4 | Bảo ôn D6 | - Bảo ôn cách nhiệt Superlon - Đường kính D=6mm, dày 19mm - Dạng ống | M | 330 |
| 5 | Bảo ôn D10 | - Bảo ôn cách nhiệt Superlon - Đường kính D=10mm, dày 19mm - Dạng ống | M | 10 |
| 6 | Bảo ôn D13 | - Bảo ôn cách nhiệt Superlon - Đường kính D=13mm, dày 19mm - Dạng ống | M | 330 |
| 7 | Bảo ôn D28 | - Bảo ôn cách nhiệt Superlon - Đường kính D=28mm, dày 10mm - Dạng ống | M | 330 |
| 8 | Băng cuốn bảo ôn | - Màu trắng, dẻo, dai, khó đứt. - Vật liệu PVC - Độ dày 0.25mm - Kích thước: Rộng x dài (7.7 x 1.200) cm (±2%) - Trọng lượng: 330g/cuộn (1kg tương ứng 3 cuộn) | Kg | 220 |
| 9 | Ống nhựa PVC D=27 | - Ống nhựa uPVC Tiền Phong có đường kính D=27mm, độ dày 1.6mm | M | 330 |
| 10 | Giá đỡ | - Chất liệu thép cao cấp, bền bỉ - Thiết kế giá chữ L, trọng tải 100kg phù hợp với dàn nóng dòng máy từ 12.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 66 |
| 11 | Dây điện 2x2.5mm | - Kiểu mềm. - Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi thẳng - Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 2.5 - Số ruột: 2 ruột - Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 10 mm2 | M | 1122 |
| 12 | Aptomat 25A | - Số cực: 2 cực - Dòng điện định mức: 25A - Điện áp: 220 - 240V - Dòng cắt: 6 kA | Bộ | 66 |
| 13 | Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…) | - Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…) | Bộ | 66 |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá lần 2 ngày 22/6/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Mã ký hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê; - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày ký. | ........, ngày …. tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |