PHỤ LỤC

Gói thầu Dịch vụ quan trắc môi trường lao động năm 2023

(Kèm Thư mời báo giá ngày 14/9/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu tính năng/ Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 26:2016/BYT | Mẫu | 90 | - Có 43 khoa,phòng, trung tâm bao gồm: + 10 phòng chức năng + 8 khoa CLS + 25 khoa LS - Mẫu vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, khí CO2 lấy tại tất cả 43 khoa phòng, trung tâm (số lượng mẫu tùy thuộc vào diện tích/số lượng buồng, phòng mỗi khoa). - Mẫu Phóng xạ lấy tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Ung bướu. - Mẫu Ethanol lấy tại các khoa LS - Mẫu NH3, Clo, HCHO lấy tại khu lưu giữ rác thải và khu nhà giặt. - Mẫu vi sinh lấy tại phòng khám, phòng mổ, buồng tiêm, phòng hậu phẫu. |
| 2 | Độ ẩm | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 26:2016/BYT | Mẫu | 90 |  |
| 3 | Tốc độ gió | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 26:2016/BYT | Mẫu | 90 |  |
| 4 | Ánh sáng | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 22:2016/BYT | Mẫu | 90 |  |
| 5 | Tiếng ồn theo dải tần | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN24:2016/BYT | Mẫu | 90 |  |
| 6 | Khí CO2 | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 03:2019/BYT | Mẫu | 90 |  |
| 7 | Tia X | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 30:2016/BYT | Mẫu | 4 |  |
| 8 | NH3 | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 03:2019/BYT | Mẫu | 3 |  |
| 9 | Clo | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 03:2019/BYT | Mẫu | 2 |  |
| 10 | Bụi toàn phần | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN02:2019/BYT | Mẫu | 90 |  |
| 11 | Bụi hô hấp | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN02:2019/BYT | Mẫu | 90 |  |
| 12 | Etanol | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 03:2019/BYT | Mẫu | 27 |  |
| 13 | HCHO | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 03:2019/BYT | Mẫu | 1 |  |
| 14 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - Tiêu chuẩn WHO 902 (2002) | Mẫu | 13 |  |
| 15 | Tổng số cầu khuẩn tan máu | Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - Tiêu chuẩn WHO 902 (2002) | Mẫu | 10 |  |
| 16 | Tổng số nấm | Tiêu chuẩn WHO 902 (2002) | Mẫu | 10 |  |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 14/9/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu tính năng/ Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê; - Chất lượng dịch vụ mới 100%. - Dịch vụ bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký. | ........, ngày …. tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |