PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thư mời Báo giá ngày 21/02/2023 của Giám đốc bệnh viện)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn phím dùng cho máy tính để bàn | Kiểu kết nối có dây; Chuẩn kết nối USB (Universal Serial Bus); Kích thước bàn phím: (448 x158 x 24) mm; Số lượng phím: 104 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 150 |
|  | Bàn phím dùng cho máy tính xách tay Dell | Kiểu phím mới; Độ nhậy, đàn hồi tốt. Sử dụng được cho các dòng máy tính xách tay Dell Vostro 15/3000 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 5 |
|  | Bảng mạch máy tính | Socket LGA1200 Khe cắm Ram: 2 khe ( tối đa 64Gb) Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express x16 slot, 1 x PCI Express x1 slotKhe cắm ổ cứng: 1 x M.2 connector, 4 x SATA 6Gb/s Khe cắm ổ cứng: 1 x M.2 connector, 4 x SATA 6Gb/s Kích thước: M-ATX. Chống tĩnh điện cao cấp (ESD). 2 cổng PS/2, D-Sub, hỗ trợ âm thanh 8 channel HD và GbE Lan. Bảng mạch chính của máy tính để bàn. Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 20 |
|  | Bảng mạch máy tính dùng được cho máy Dell R910 | Tương thích với các dòng vi xử lý: Intel® Xeon® dòng 7500 8 lõi; Intel Xeon E7-4800 và E7-8800 10 lõi; Hỗ trợ Ram: 1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3 lên đến 1333MT / s, có thể lắp đồng thời 2 CPU. Card mạng: trang bị đồng thời 02 card 1Gb on mainboard Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 1 |
|  | Bộ chuyển đổi điện quang | Loại kết nối quang 2 sợi. Sử dụng 2 sợi quang để kết nối khoảng cách 20 km. Tốc độ 10/100 Mbps. Nguồn điện 5V, 2A | Cái | 10 |
|  | Bộ đầu phun dùng cho máy in EPSON L805 | Loại đầu kim in phun màu dùng cho máy in EPSON L805. Màu mực: vàng, đen, xanh, đỏ, xanh nhạt, đỏ nhạt. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Bộ | 5 |
|  | Bo nguồn dùng được cho máy in Brother 7535 | Bo nguồn cung cấp nguồn điện DC nuôi các thành phần khác của máy in: cụm sấy, hộp quang, card formatter, main, vỉ ECU, Hộp mực, zơle phát giấy và các sensor nhận hộp mực và báo giấy, báo kẹt giấy. Nguồn điện sử dụng: 220v Dùng được cho máy in Brother 7535 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 10 |
|  | Bo nguồn dùng được cho máy in Canon 214 | Bo nguồn cung cấp nguồn điện DC nuôi các thành phần khác của máy in: cụm sấy, hộp quang, card formatter, main, vỉ ECU, Hộp mực, zơle phát giấy và các sensor nhận hộp mực và báo giấy, báo kẹt giấy Nguồn điện sử dụng: 220v Dùng được cho máy in Canon 214 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 10 |
|  | Bo nguồn dùng được cho máy in Canon 252 | Bo nguồn cung cấp nguồn điện DC nuôi các thành phần khác của máy in: cụm sấy, hộp quang, card formatter, main, vỉ ECU, Hộp mực, zơle phát giấy và các sensor nhận hộp mực và báo giấy, báo kệt giấy Nguồn điện sử dụng: 220v Dùng được cho máy in Canon 252 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 10 |
|  | Bộ tua vít 8 cây | Bộ tua vít 8 cây được làm bằng chất liệu hợp kim thép cao cấp CR-MO chống cong, chống gãy; Thân tua vít bằng nhựa chống trơn trượt. - Tua vít bao gồm hai bộ phận chính: bộ phận tay cầm và thanh thép hai đầu bake hoặc dẹp. - Bộ tua vít với các loại vít bake, vít dẹp có thông số kĩ thuật khác nhau: PH2 x 100 mm; PH1 x 80 mm; (3,5 x 100) mm; PH2 x 25 mm; (6,5 x 150) mm; (5,5 x 125) mm; (4 x 100) mm; (6,5 x 25) mm | Bộ | 6 |
|  | Bộ xử lý cho máy tính để bàn | Socket: LGA1200 Tốc độ/ Cache: 4.0Ghz/ 4Mb Số nhân/ Số luồng: 2 Core/ 4 Threads VXL đồ họa: Intel® UHD Graphics 630. Kiểu đóng gói: Full Box Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Bộ | 20 |
|  | Bóng đèn máy chiếu dùng được cho dòng máy chiếu Sony VPL-FX30 | Độ sáng: 4.200 ANSI Lumens Độ tương phản: 2.000 :1 Độ phân giải: XGA (1024x768), FULL HD1080P (1920 x 1200) Công nghệ: LCD Tuổi thọ bóng đèn: 5.000 giờ Dùng được cho dòng máy chiếu Sony VPL-FX30 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 2 |
|  | Camera IP Wifi không dây | Độ phân giải 2 Mpixel cảm biến CMOS kích thước 1/2/7", 25/30fps @2,0 Mp (1920x1080). Chuẩn nén H265, độ nhạy sáng tối thiểu 0.01lux/ F2.0 color, 0 lux/F2.0 (IR on), tự động cân bằng trắng, tự động bù sáng, trống ngược sáng, chống nhiễu. Tầm xa hồng ngoại 10m. Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. Hỗ trợ các tính năng thông minh. Tích hợp còi báo động Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 50 |
|  | Card chuyển HDMI sang VGA | Cổng đầu vào: chuẩn HDMI đầu đực - microUSB dành cho cấp nguồn; Đầu ra: VGA đầu cái và cổng âm thanh 3.5mm. Hỗ trợ Video đầu ra ở độ phân giải Full HD 1080p (1920*1080@60Hz); Thiết kế vỏ hợp kim nhôm cứng cáp và bền; Hỗ trợ các độ phân giải HDMI ≥1080p; Hỗ trợ các độ phân giải VGA đến (1920 x 1080) pixels; có Audio Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 10 |
|  | Card Formatter dùng được cho máy in Brother 7535 | Giao diện cổng USB 2.0 tốc độ cao. Là một bảng mạch điện tử để điều khiển toàn bộ hoạt động của máy in. Trên card formatter có các cổng USB kết nối với máy tính, được cài driver để giao tiếp với máy tính… Có chức năng chuyển ảnh từ dữ liệu hình ảnh từ máy tính sang cho khối quang (LSU unit) và quản lý việc tạo một hình ảnh điện từ ở đây để phục vụ cho in ấn. Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 98/ME/2000/XP, Linux (CUPS). Dùng được cho máy in Brother 7535 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 25 |
|  | Card Formatter dùng được cho máy in Canon 226DW | Giao diện cổng USB 2.0 tốc độ cao. Là một bảng mạch điện tử để điều khiển toàn bộ hoạt động của máy in. Trên card formatter có các cổng USB kết nối với máy tính, được cài driver để giao tiếp với máy tính… Có chức năng chuyển ảnh từ dữ liệu hình ảnh từ máy tính sang cho khối quang (LSU unit) và quản lý việc tạo một hình ảnh điện từ ở đây để phục vụ cho in ấn. Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 98/ME/2000/XP, Linux (CUPS). Dùng được cho máy in Canon 226DW Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 5 |
|  | Card wifi chân nhỏ PCI | Card mạng không dây PCI Express; Tốc độ không dây chuẩn N 300Mbps; công nghệ 2T2R MIMO cung cấp thông lượng lớn hơn nhiều so với chuẩn 1T1R thông thường; hoàn toàn tương thích với các sản phẩm 802.11n/b/g Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 30 |
|  | Cartridge dùng được cho máy in Canon 214DW | Mực in laser đen trắng. Dùng được cho máy in Canon 214DW Số bản in 3.100 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. Bảo hành sản phẩm cho đến khi hết mực lần đầu. | Cái | 100 |
|  | Cartridge dùng được cho máy in Canon 226 DW | Mực in laser đen trắng. Dùng được cho máy in Canon 226DW Số bản in 3.000 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. Bảo hành sản phẩm cho đến khi hết mực lần đầu. | Cái | 100 |
|  | Cartridge dùng được cho máy in Canon 252 DW | Mực in laser đen trắng. Dùng được cho máy in Canon 252 dw. Số bản in 2.300 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. Bảo hành sản phẩm cho đến khi hết mực lần đầu. | Cái | 100 |
|  | Cartridge dùng được cho máy in Canon 2900 | Mực in laser đen trắng. Dùng được cho máy in Canon 2900. Số bản in 2.000 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. Bảo hành sản phẩm cho đến khi hết mực lần đầu. | Cái | 100 |
|  | Cartridge dùng được cho máy in HP M404 | Mực in laser đen trắng, bao gồm chíp Dùng được cho máy in HP M404. Số bản in 3.000 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. Bảo hành sản phẩm cho đến khi hết mực lần đầu. | Cái | 100 |
|  | Chuột quang có dây | Dùng cho máy tính. 3 phím chức năng, cổng kết nối USB 2.0, 3.0. Độ phân giải 1.000dpi. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 150 |
|  | Cụm trống sử dụng được cho máy in Brother DCP-B7535DW | Dùng được cho máy in Brother DCP-B7535DW Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 750 |
|  | Đầu đọc mã vạch 2 chiều | Quét mã vạch 2 chiều (1D/2D). Tia quét CCD chùm tia laser. Tốc độ quét 1500 lần quét/ giây ở chế độ quét đa hướng và 90 lần quét/ giây ở chế độ quét 1 dòng đơn. Cổng giao tiếp USB Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 10 |
|  | Đầu ghi hình camera 16 cổng | Đầu ghi hình HD (5 trong 1). Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI/TVI/AHD/ analog/IP (Camera IP lên đến 5Mp). Hỗ trợ camera 4MP (2K). Chuẩn nén hình ảnh H.265 giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng. Ghi hình ở độ phân giải: 4M-N, 1080P, 720P. Cổng ra: VGA/HDMI. Audio 1 cổng vào 1 cổng ra, hỗ trợ âm thanh 2 chiều. Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với Camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ 2SATAx 8TB, 2USB 2.0. Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc. Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 10 |
|  | Đầu nối quang | Đầu nối dạng nhỏ, sử dụng ống nối với đường kính 1,25 mm; Đầu nối vuông, kiểu Cắm – Rút kiểu RJ45; Cáp quang đơn mốt/ đa mốt; Tiêu chuẩn TIA/EIA-604-4. | Cái | 25 |
|  | Dây cáp mạng CAT 5 | Cáp (4 cặp dây xoắn đôi). Cáp mạng UTP (Unshielded Twisted Pair) được làm theo chuẩn CCA+CCS cho mạng LAN 10/100 Base Ethernet; Token Ring; Analog/Digital Video; ISDN; VoIP. (Băng thông 100Mhz). Tốc độ truyền tín hiệu 100Mbps Sử dụng phù hợp mạng LAN: ISO/IEC 11801-2Ed 10/100Base (TIEEE 802.3), Token Ring (IEEE 802.5); Analog/Digital Video (500Mhz); ISDN; VoIP; ANSI TIA/EIA 568-B.2: 155/622 Mbps ATM, TP-TMD, ANSI X39T.5 (TP), LSDN, TP-DDI. Tần số làm việc tối đa: 100Mhz. Chiều dài: 305m/cuộn (Dây đánh số 1m/đoạn) Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 15 |
|  | Dây cáp mạng CAT 6 | Cáp (4 cặp dây xoắn đôi). Lõi đồng, không chứa thành phần sắt. Băng thông hỗ trợ 600 Mhz Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6 (Category 6). Độ dày lõi 23 AWG, 4-cặp UTP (Unshielded Twisted Pair). Điện dung: 5.6 nF/100m. Trở kháng: 100 ohms +/-15%, 1Mhz to 600Mhz. Điện trở dây dẫn: 66.58 ohms max/1km. Điện áp: 300V/AC (Alterating Current) hoặc V/DC (Direct Current). Độ trễ truyền: 536 ns/100m max.@ 250 MHz. Chiều dài: 305m/cuộn (Dây đánh số 1m/đoạn) Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Hộp | 10 |
|  | Dây HDMI dài 10 mét | Cáp có chiều dài 10 mét. Cáp chuẩn HDMI 1.4. Cáp đạt tốc độ cao 10.2Gbps. Cáp chống nhiễu tốt, dây mềm Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 10 |
|  | DDRam IV 8Gb | Dung lượng 8GB. Kiểu Ram DDRam IV, Bus Ram hỗ trợ 2400Mhz Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 50 |
|  | Hộp đầu mạng RJ45 | Hạt bấm đầu dây mạng. Chuẩn kết nối: RJ45 Số lượng: 100 cái/hộp | Hộp | 50 |
|  | Hộp mực dùng được cho máy in Brother DCP-B7535DW | Loại mực in laser đen trắng. Dùng được cho máy in Brother DCP-B7535DW Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Hộp | 750 |
|  | Hộp quang dùng được cho máy in Canon 214 | Hộp quang máy in Canon là nơi phát xạ tia laser để tạo hình ảnh điện từ lên trống in hình của máy in; Làm suy yếu hoặc triệt tiêu tĩnh điện trên bề mặt trống in hình; Dùng được cho máy in Canon 214 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Hộp | 15 |
|  | Hộp quang dùng được cho máy in Canon 252 | Hộp quang máy in Canon là nơi phát xạ tia laser để tạo hình ảnh điện từ lên trống in hình của máy in; Làm suy yếu hoặc triệt tiêu tĩnh điện trên bề mặt trống in hình; Dùng được cho máy in Canon 252 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Hộp | 15 |
|  | Kìm bấm mạng | Chất liệu: Thép hợp kim. Chức năng: Bấm cáp, tuốt dây, cắt dây, nhấn cáp. Kiểu đầu cắm: RJ45, RJ11/ 6P4c. | Cái | 10 |
|  | Kìm tuốt sợi quang | Dùng để tuốt lớp bao phủ 250 micron để tách ra lớp phản xạ sợi quang 125 micron. Hai lỗ tuốt cáp hỗ trợ các loại 3mm. Rãnh chữ V dùng để tuốt lớp bao phủ 250 micron có đường kính 140 micron. | Cái | 2 |
|  | Lô ép máy in | Loại ép laser đen trắng. Dùng được cho máy in HP, Canon đen trắng. | Cái | 50 |
|  | Màn chiếu điện 200 inch | Màn chiếu 200 inch. Tỷ lệ 4:3. Mô tơ điện. Kiểu dáng treo tường. Chất liệu Matte White, bo viền. Hộp màn hình lục lăng, màu trắng sơn tĩnh điện. Độ bền cao, chống ẩm mốc. Kích thước (4,06 x 3,05) m Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 2 |
|  | Màn chiếu Projector | Kích thước (1,78 x 1,78) m tương đương 100 inch. Kiểu màn chiếu treo Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 5 |
|  | Màn hình dùng cho máy tính LED 21,5 inch | Kiểu màn hình: Màn hình rộng; Dùng cho máy tính LED HP 21,5 inch Kích thước màn hình: 21.5 Inch LED Độ sáng: 200cd/m2 Tỷ lệ tương phản Static: 600:1; Dynamic: 5.000.000:1 Độ phân giải: 1920x1080 Thời gian đáp ứng: 5ms Góc nhìn: 900 / 650 (Ngang /Dọc) Cổng giao tiếp VGA,DVI Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 30 |
|  | Màn hình tinh thể lỏng dùng được cho máy chiếu Sony VPL-FX30 | Công nghệ điều khiển 3 tấm màn hình tinh thể lỏng máy chiếu đóng mở điểm ảnh theo thông tin ảnh số, thu được 3 ảnh đơn sắc theo hệ màu RGB. Sau đó, tất cả được tổng hợp một cách tự nhiên trong một lăng kính theo cơ chế ánh sáng trước khi xuất đến màn chiếu; Dùng được cho máy chiếu Sony VPL-FX30 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 6 |
|  | Mặt nạ phòng độc loại 1 | Chất liệu: màng Poly công nghệ mới, nhựa và silicon cao cấp. Loại mặt nạ toàn mặt, 2 phin lọc. Kết hợp với phin lọc seri 600… hay 2097, 5N11, 7093. | Cái | 5 |
|  | Máy đo công suất sợi quang | Kiểm tra suy hao tín hiệu quang RY 3200A Khoảng bước sóng hoạt động (nm) 800 ~ 1700nm Dải đo (dBm) -70dB Bước sóng chuẩn (nm) 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 Đầu connector quang FC và SC Nguồn nuôi Pin AA Dải Nhiệt độ hoạt động (C) 10 ~ 60 Dải Nhiệt độ lưu trữ (oC) 25 ~ 70 Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 1 |
|  | Máy hút bụi | AC ~ 220V; 50/60 Hz. Công xuất: 450w Công dụng: Chuyên dụng cho việc hút bụi, vệ sinh máy in, máy tính. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 2 |
|  | Module quang | Module quang SFP (Small Form Factor). Khoảng cách truyền dẫn 10km; Tốc độ truyền dẫn 10G quang, thể sử dụng SFP-10G-LR để làm uplink truyền dẫn dữ liệu tin cậy cho một phần vùng / một nhóm user (người sử dụng) với số lượng là 20 - 1000 users. Nếu dùng làm uplink cho việc truyền dẫn các tín hiệu Video như IP Camera, Hội Nghị Truyền Hình hay IP Tivi thì: SFP-10G-LR có thể truyền tải dữ liệu cho khoảng 4330 IP Camera HD (720p), hoặc là 3250 IP Camera Full HD (1080p). Chuẩn cáp nhảy LC sử dụng cho các switch có cổng MiniGBIT. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 25 |
|  | Mực in dùng cho máy in Brother | Mực in laser dạng bột. Dùng được cho máy in brother laser đen trắng. Số bản in 1.000 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Lọ | 2000 |
|  | Mực in Laser | Mực in laser dạng bột. Dùng được cho máy in HP, Canon đen trắng. Số bản in 1.500 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Lọ | 2000 |
|  | Nguồn máy tính công suất 400W | Công suất: 400W. Thiết kế P-PFC hiệu quả. Hiệu suất làm việc cao (70%) khi làm việc ở chế độ full load 230VAC/50Hz. Hỗ trợ cho các loại CPU Intel & AMD Dual Core. Quạt làm mát loại 12 cm. Jack cắm nguồn 24 chân cho Mainboard & Jack nguồn SATA cho HDD. Lắp cho máy tính để bàn. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 50 |
|  | Ổ cứng 240 Gb | Dung lượng 240GB SSD Kích thước 2,5 inch. Kết nối Sata 3. Tốc độ đọc ghi: 500MB/s/350MB/s. Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 150 |
|  | Ổ cứng di động 2TB | Dung lượng 2TB Chuẩn giao tiếp USB 3.0. Kích thước 2,5 inch. Tương thích tất cả các hệ điều hành windows phổ biến XP, Vista, windows7, windows8 Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 30 |
|  | Ổ cứng dung lượng 2Tb dùng cho máy vi tính | Ổ cứng lắp trong lưu trữ dữ liệu dùng cho máy tính, HDD Dung lượng ổ 2Tb. Tốc độ quay 5400 rpm. Bộ nhớ đệm 64Mb Cache. Chuẩn giao tiếp Sata 3-5400 rpm. Loại ổ cứng cơ dùng cho PC (Personal Computer). Kích thước 3,5 inch. Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 20 |
|  | Ổ DVD cổng USB | Ổ DVD di động. Tốc độ đọc/ghi dữ liệu: Read 8X (10.8MB/sec), Write 8X (10.8MB/sec) Data transfer mode: Ultra DMA (Direct Memory Access) Mode 2: 33.3MB/sec, Multiword DMA (Direct Memory Access) mode2: 16.6MB/sec, PIO Mode 4: 16.7MB/sec, SATA 1.5Gbps. Chuẩn cắm: USB (Universal Serial Bus) 2.0 Buffer Memory: 1MB. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 10 |
|  | Pin dùng được cho laptop Dell Inspiron 15 | Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells. Dung lượng (mAh): 4000. Điện thế sử dụng (V): 10V. | Cái | 5 |
|  | Rệp nối quang cáp quang | Rệp nối sợi quang Loại dây cáp: 0.9, 2.0 Suy hao chèn IL 0.2 dB Suy hao phản hồi 55 dB Giữ sợi quang 1 lb (4,4 N) Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +80°C; Tuân theo các tiêu chuẩn chống cháy UL-94, V-O rating. Được sử dụng cho việc đấu nối nhanh trong thi công các hệ thống camera giám sát, thi công mạng internet... | Cái | 50 |
|  | Sạc sử dụng được cho dòng máy tính xách tay Dell | Input-AC (Alterating Current): 100-240V-1.5A Output-DC (Direct Current): 19.5V-4.62A. Sử dụng được cho các dòng máy tính xách tay Dell hoặc tương đương. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 5 |
|  | Sạc sử dụng được cho dòng máy tính xách tay ASUS | Input-AC (Alterating Current): 100-240V-1.5A Output-DC (Direct Current): 19.5V-4.62A. Sử dụng được cho các dòng máy tính xách tay ASUS hoặc tương đương. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 20 |
|  | Swich 8 cổng | Thiết bị chia cổng mạng Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps; số cổng kết nối: 8xRJ45 Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 100 |
|  | Swich quang 28 cổng | Thiết bị chuyển mạch quản lý 28 cổng ( 24 x GigabitSFP Slots + 2 x Gigabit Ethernet combo + 2 SFP Hiệu suất: Khả năng chuyển mạch 56 Gbps, nonblocking, Tốc độ chuyển tiếp 41,67 mpps tốc độ dây. Cổng kết hợp 8 cổng cho mỗi nhóm với 16 cổng ứng dụng cho mỗi kết nối 802.3ad, Số VLAN 256 VLAN hoạt động (4096 range), Head-of-line (HOL) ngăn chặn việc ngăn chặn HOL. Định tuyến IPv4 Định tuyến Wirespeed cho các gói tin IPv4, 512 tuyến tĩnh và 128 giao diện IP, hỗ trợ định tuyến giữa các miền không phân cấp (CIDR) cho CIDR. QoS: Mức độ ưu tiên 4 hàng đợi phần cứng. Lập lịch xếp hàng Priority và round-robin (WRR). Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 5 |
|  | Switch 24 cổng 100/1000Mb | Thiết bị chia cổng mạng; Giao diện: 24 x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps (Tự động thỏa thuận /MDI tự động/MDIX); Mạng media: 10BASE-T: loại UTP cáp 3, 4, 5 (100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: loại UTP hoặc cáp ở phía trên 5, 5e (100m); Bộ cấp nguồn 100-240VAC, 50/60Hz Điện năng tiêu thụ: 13.1W (220V/50Hz) Hiệu suất: Switching Capacity (chuyển đổi công suất) 48Gbps; Tốc độ chuyển gói 35.7Mpps; Bảng địa chỉ MAC 8K. Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 15 |
|  | Switch quang 24 cổng | Thiết bị chia cổng mạng. Cổng full Gigabit: 24 cổng RJ45 gigabit và 4 khe cắm gigabit SFP cung cấp kết nối tốc độ cao. Tích hợp Omada SDN: Zero-Touch Provisioning, quản lý Cloud tập chung và giám sát thông minh. Bảo mật mạnh mẽ: Liên kết cổng IP-MAC, ACL, Cổng bảo mật, DoS Defnd, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication. Quản lý độc lập: Web, CLI Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 10 |
|  | Switch quang 48 cổng | Thiết bị chia cổng mạng. Cổng giao tiếp: Smart Switch 48 Port RJ 45 10/100BASE-TX+2Port Combo 10/100/1000BASE-TSFP (mini-GBIC) +2 port Gigabit. Tốc độ LAN: 48-port RJ 45 10/100BASE-TX+2 port Combo 10/100/1000 BASE-TSFP (mini GBIC) + 2port Gigabit. Đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 2 |
|  | Thẻ nhớ Camera 128Gb | Thiết bị lưu trữ hình ảnh. Dung lượng 128 GB. Loại thẻ MicroSDXC UHS-I Card, Class 10 (R100) Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 100 |
|  | Thiết bị Test mạng | Thiết bị test mạng đa năng được thiết kế nhỏ, gọn, nhẹ, vừa thuận tiện cho sử dụng lẫn mang theo. Có các đèn LED nháy theo nhịp của tín hiệu mạng, đảm bảo cho kĩ thuật viên xác định chắc chắn độ chuẩn của dây mạng. Ngoài ra còn có nút ON/OFF dễ sử dụng. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 10 |
|  | Trống máy in dùng được cho hộp cartridge máy in Canon 214 | Trống in laser đen trắng. Dùng được cho hộp cartridge máy in Canon 214. Số bản in 2.000 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Chiếc | 100 |
|  | Trống máy in dùng được cho hộp cartridge máy in Canon 252 DW | Trống in laser đen trắng. Dùng được cho hộp cartridge máy in Canon 252 dw. Số bản in 2.000 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 100 |
|  | Trống máy in dùng được cho hộp cartridge máy in Canon 2900 | Trống in laser đen trắng. Dùng được cho hộp cartridge máy in Canon 2900. Số bản in 2.000 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 100 |
|  | Trống máy in dùng được cho hộp cartridge máy in Canon 226 | Trống in laser đen trắng. Dùng được cho hộp cartridge máy in Canon 226. Số bản in 2.000 trang in A4 với mật độ che phủ 5%. Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. | Cái | 100 |
|  | USB 64Gb | Thiết bị lưu trữ dữ liệu. Kết nối USB (Universal Serial Bus) 3.0. Dung lượng ổ 64Gb. | Cái | 50 |
|  | Vỏ Case máy tính | Mặt trước kính cường lực, mặt bên nhựa mica trong với 3 quạt 12cm LED phía trước, quạt 8cm phía sau. Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX Kích thước: Midtower Thiết kế Nguồn trên. Thép SGCC 0.5mm, trọng lượng 4.5kg, kích thước 370*175*410 mm, sơn tĩnh điện USB 3.0 chuẩn x1, USB 2.0 x2, HD Audio Quạt 3*12cm LED xanh phía trước, 1*8cm phía sau 3x3.5” HDD+3x2.5” SSD, 7xPCI 320mm VGA support - Màu đen Có catalogue hoặc bản đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm có thông số kỹ thuật. Có dán tem của nhà cung cấp/phân phối sản phẩm. | Cái | 30 |
|  | Vỏ lụa dùng được cho máy in Brother 7535 | Dùng cho máy in Brother 7535 | Cái | 150 |
|  | Vỏ lụa dùng được cho máy in HP, Canon | Dùng được cho máy in HP, Canon laser đen trắng. | Cái | 100 |
|  | Mỡ bôi trơn bao lụa máy in | Mỡ bôi trơn bao lụa máy in, film sấy, bao sấy, lô sấy, lô ép máy in, mỡ tải nhiệt dùng cho tất cả các máy in. chịu nhiệt cao, lâu khô. Trọng lượng : 20 gr | Hộp | 15 |
|  | Bóng đèn cụm sấy dùng được cho máy in brother 7535 | Bóng đèn cụm sấy laser đen trắng Dùng được cho máy in Brother 7535 DW | Cái | 50 |

\

(Mẫu bảng bảo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký

- Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

|  | Ngày ……tháng……năm 2022 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |