Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu

mua sắm linh kiện sửa chữa máy cắt lạnh Leica

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 02 / 6 /2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Model/ Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block làm lạnh | NEK2134GK / EMBRACO- Việt Nam | - Điện áp hoạt động từ 220-240V 50Hz - Công suất: 1HP - Loại gas sử dụng: 404A - Dầu bôi trơn: POE. OIL 350CC - Có chức năng bảo vệ quá nhiệt động cơ. | Cái | 01 |
| 2 | Bảo ôn cho buồng cắt lạnh |  | - Polyurethane áp lực cao. - Nhôm chống tụ ẩm ngược từ môi trường xung quanh. - Ống cách nhiệt lưu hóa chịu nhiệt chịu ẩm cao. - Sơn chống gỉ giàn nóng, chống oxy hóa mối hàn. | Cái | 01 |
| 3 | Bảo dưỡng tổng thể thiết bị |  |  | Lần | 01 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng) | …………, ngày … tháng … năm 2023 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |