BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 18/8/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

- Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Tính năng, thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần 1 | Vật tư, hóa chất xét nghiệm nước tiểu 11 thông số (gồm 04 danh mục) |
| 1.1 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | test | - Xác định được các chỉ số: acid Ascorbic, Leukocytes, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, Specific Gravity, Blood, PH. - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nước tiểu Auto-100 | Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | 36.000 |
| 1.2 | Hoá chất dùng cho máy phân tích nước tiểu | chai | - Dùng làm chất tẩy rửa, làm sạch dụng cụ kim mẫu hay đường ống, loại bỏ sự lây nhiễm chéo trong quá trình phát hiện. - Thành phần: Sodium hydroxide, surfactant, buffer solution - Đóng gói: 500 ml/chai - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nước tiểu Auto-100 | 500 ml/chai | 20 |
| 1.3 | Chất nội kiểm dùng cho máy phân tích nước tiểu mức 1 | Lọ | - Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 1 - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nước tiểu Auto-100 | 8 ml/lọ | 24 |
| 1.4 | Chất nội kiểm dùng cho máy phân tích nước tiểu mức 2 | Lọ | - Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 2 - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nước tiểu Auto-100 | 8 ml/lọ | 24 |
| Phần 2 | Vật tư, hóa chất xét nghiệm nước tiểu 10 thông số (gồm 03 danh mục) |
| 2.1 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 10 thông số | test | - Xác định được các chỉ số: Leukocytes, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, Specific Gravity, Blood, PH. - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nước tiểu Clinitek | Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | 6.000 |
| 2.2 | Que thử chuẩn âm tính dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | test | - Que thử chuẩn âm tính sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nước tiểu Clinitek | Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | 75 |
| 2.3 | Que thử chuẩn dương tính dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | test | - Que thử chuẩn dương tính sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nước tiểu Clinitek | Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | 75 |

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu hàng tháng của Bệnh viện

- Giao hàng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

- Giao hàng tại Khoa Dược- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế (2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/ khối lượng(7) | Đơn vị tính(8) | Đơn giá(9) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(10) (VNĐ) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(11) (VND) | Thành tiền(12) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))