PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản

Gói thầu Mua sắm vật tư điện, nước, cơ khí duy trì hoạt động thường xuyên
năm 2023 (Gói số 2)

(Kèm theo công văn số 5395/BVT-HĐXDDT&Giá ngày 19/10/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ampe kìm hiển thị số | Vỏ nhựa, màn hình hiện thị số (1000A), Kích cỡ đầu kẹp 33mm. KT: (57x175x16) mm, giúp đo các thông số chính xác | Cái | 10 |
|  | Bánh xe cao su cố định Փ120 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su cố định Փ120 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su cố định Փ150 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su cố định Փ150 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su cố định Փ200 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su cố định Փ200 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su cố định Փ60 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su cố định Փ60 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su xoay có phanh Փ120 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su xoay có phanh Փ120 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su xoay có phanh Փ150 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su xoay có phanh Փ150 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su xoay có phanh Փ200 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su xoay có phanh Փ200 | Cái | 30 |
|  | Bánh xe cao su xoay có phanh Փ60 | Vỏ cao su, thân bằng thép, Bánh xe cao su xoay có phanh Փ60 | Cái | 30 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Daikin (Model: FTKA25UAVMV) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 9.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ. - Dùng được cho model dàn lạnh FTKA25UAVMV | Cái | 2 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Carrier (Model: 38CUR013-703) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 13.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh 38CUR013-703 | Cái | 5 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Carrier (Model: 38CUR024 – 703) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 24.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh 38CUR024 -703 | Cái | 10 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Carrier (Model: 38CUR018 – 703 | - Dùng được- Chất lượng mới 100% - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh 38CUR018 – 703 | Cái | 10 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Daikin (Model: FTKA35UAVMV) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 12.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh FTKA35UAVMV | Cái | 2 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Daikin (Model: RXS71GVMV) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 24.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh RXS71GVMV | Cái | 5 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Daikin (Model: RXS35GVMV ) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 12.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh RXS35GVMV | Cái | 5 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Daikin (Model: RKA25UVMV) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 9.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh RKA25UVMV | Cái | 2 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Daikin (Model: FTC60NV1V) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 21.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh FTC60NV1V | Cái | 5 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Daikin (Model: FTKA50UAVMV) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh FTKA50UAVMV | Cái | 10 |
|  | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hoà Daikin (Model: FTXS71GVMV) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 24.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh FTXS71GVMV | Cái | 5 |
|  | Bộ loe lệch tâm | Bao gồm: + 01 Đầu loe + 01 kẹp VFT-808-I + 01 Dao cắt ống VTC-28B (Cắt được ống Ø4 - Ø28) | Bộ | 1 |
|  | Bồn cầu 2 khối | Bằng sứ Kích thước: (390*727*756) mm Tâm xả: 300mm Ống thải chờ: ∅110 (Class 1,2 TCVN) Chế độ xả: 2 nút xả.tiểu 3 lít đại 4.8 lít tiết kiệm nước Nắp bồn cầu: nắp đóng êm Màu sắc: Trắng | Bộ | 5 |
|  | Nở sắt Փ10 | Bằng thép, Đường kính Փ10 – Chiều dài: 10*100mm – Vật liệu chế tạo: Thép Carbon – Xử lý bề mặt: mạ kẽm trắng, mạ vàng bảy màu,... | Cái | 50 |
|  | Cà lê xích | Bằng sắt Kích thước: 12 inch (300mm) Chiều dài dây xích 510 mm Đường kính làm việc của cảo: Ø 60-150mm Công dụng: Mở ống nước, bu lông cỡ to, mở tháo lọc dầu, mở lắp dầu, sửa chữa ô tô, máy móc cơ khí... | Cái | 2 |
|  | Cút điện Փ20 | Nhựa PVC, Փ20, dùng để làm ống luồn dây điện | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | Cái | 5 |
|  | Cút nhựa HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | Cái | 5 |
|  | Cút nhựa nhiệt ren trong Փ20 | Bằng nhựa PPR, ren đồng, Փ20 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt ren trong Փ25 | Bằng nhựa PPR, ren đồng Փ25 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt ren trong Փ32 | Bằng nhựa PPR, ren đồng Փ32 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa nhiệt ren trong Փ40 | Bằng nhựa PPR, ren đồng Փ40 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa nhiệt ren trong Փ50 | Bằng nhựa PPR, ren đồng Փ50 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa nhiệt Փ25 | Bằng nhựa PPR , Փ25 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt Փ32 | Bằng nhựa PPR, Փ32 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt Փ40 | Bằng nhựa PPR, Փ40 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa nhiệt Փ50 | Bằng nhựa PPR, Փ50 | Cái | 50 |
|  | Cút nhựa ren trong HDPE Փ20 | Nhựa HDPE, Փ20 | Cái | 10 |
|  | Cút nhựa Փ110 | Bằng nhựa PVC, Փ110 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ27 | Bằng nhựa PVC, Փ27 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ34 | Bằng nhựa PVC, Փ34 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ48 | Bằng nhựa PVC, Փ48 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ60 | Bằng nhựa PVC, Փ60 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ75 | Bằng nhựa PVC, Փ75 | Cái | 20 |
|  | Cút nhựa Փ90 | Bằng nhựa PVC, Փ90 | Cái | 20 |
|  | Chân chậu dài (lavabo) | Bằng sứ, màu trắng, dài 68 cm, Tác dụng : che phần xifong chậu | Cái | 5 |
|  | Chân chậu lửng (lavabo) | Bằng sứ, màu trắng, dài 37x26 cm Tác dụng : che phần xifong chậu | Cái | 5 |
|  | Dây thép Փ2 | Chất liệu bằng Thép, Փ2 | Kg | 20 |
|  | Đai khởi thủy HDPE Փ50 ren 27 | Nhựa HDPE Փ50 ren 27 | Cái | 10 |
|  | Đai khởi thủy HDPE Փ63 ren 27 | Nhựa HDPE Փ63 ren 27 | Cái | 10 |
|  | Đai khởi thủy HDPE Փ75 ren 27 | Nhựa HDPE Փ75 ren 27 | Cái | 5 |
|  | Đai khởi thủy HDPE Փ90 ren 27 | Nhựa HDPE Փ90 ren 27 | Cái | 5 |
|  | Đầu bắn vít | Chất liệu bằng Thép | Cái | 10 |
|  | Đèn Exit | Điện áp : 220V/50Hz Kích thước đèn: dài x rộng x dày (33x14x2) cm. Đèn Exit 2 mặt có chỉ hướng được thiết kế với khung nhôm định hình, kết cấu chắc chắn và nhẹ. | Cái | 150 |
|  | Đèn sự cố kết hợp Exit | – Điện áp nguồn vào : AC 220V, 50Hz – Nguồn ánh sáng : Sử dụng đèn LEDs siêu sáng – Cường độ sáng: ≥ 50cd/m2 – Điện năng tiêu thụ : 3 Watt – Thời gian sáng : 90 phút – KT : (50 x 255x 250) mm | Cái | 100 |
|  | Đinh bê tông 2 cm | Bằng thép, dài 2 cm | Kg | 2 |
|  | Đinh tán Փ5 | Bằng kim loại, Փ5 | Kg | 5 |
|  | Đồng hồ nạp ga R32 | Đồng hồ nạp gas chuyên dùng để đo áp suất gas R32, thiết kế núm vặn dễ sử dụng. Đồng hồ nạp gas R32 gồm có: 1 đồng hồ có 2 mặt (gồm 1 mặt đo áp cao và 1 mặt đo áp thấp), 3 sợi dây gas và hộp đựng đi kèm. | Bộ | 1 |
|  | Đồng hồ vặn năng hiển thị số | Vỏ nhựa, màn hình hiển thị số Đo: - Điện áp một chiều DCV – Đo điện áp xoay chiều ACV – Đo dòng một chiều DCA – Đo dòng xoay chiều ACA – Đo điện trở Ω – Đo Tụ điện F – Đo Tần số Hz – Kiểm tra diode, kiểm tra liên tục của mạch – Đo điện xoay chiều với dao động: 40Hz ~ 400Hz – Pin sử dụng: 400 giờ – Nguồn nuôi : dùng pin R6Px2 – Khối lượng : 340g – Kích thước : (176x104x46)mm | Cái | 10 |
|  | Đui xoáy | - Điện áp: 220V (110-240V) - Công suất: 1W-100W - Vật liệu: nhựa PC chống, chống vỡ cháy, ren đồng nguyên chất - Kiểu dáng: treo thả thông thường | Cái | 50 |
|  | Gạch chỉ đặc | Chất liệu: Đất nung, KT: (220x105x60) mm | viên | 500 |
|  | Kép inox Փ20 | Bằng inox Փ20 | Cái | 50 |
|  | Kẹp nhựa trắng Փ20 | Nhựa PVC, giữ ống luồn dây điện | Cái | 100 |
|  | Kìm rút đinh tán | Thép rèn hợp kim, Kích thước (DxRxC) (260x75x20) mm | Cái | 10 |
|  | Lavabo treo tường | Bằng sứ, màu trắng Kích thước: (50x43x52) cm. | Cái | 5 |
|  | Lưỡi dao trổ | Bằng thép, Kích thước: (0.4x9x 80) mm. | Cái | 20 |
|  | Máy hàn ống nhựa nhiệt | - Điện áp: 220-240V~50/60Hz - Nguồn vào: 800/1500W - Khả năng hàn ống: Ø 20, Ø 25, Ø32, Ø40, o50, Ø63 Mm - Điều chỉnh nhiệt: 0-300°C - Trọng lượng: 4.9kg - Điều chỉnh tốc độ: 2 cấp | Bộ | 1 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ20 | Nhựa HDPE Փ20 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | Cái | 5 |
|  | Măng sông nhựa HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | Cái | 5 |
|  | Măng sông nhựa nhiệt Փ20 | Bằng nhựa PPR Փ20 | Cái | 30 |
|  | Măng sông nhựa nhiệt Փ25 | Bằng nhựa PPR Փ25 | Cái | 30 |
|  | Măng sông nhựa nhiệt Փ32 | Bằng nhựa PPR Փ32 | Cái | 20 |
|  | Măng sông nhựa nhiệt Փ40 | Bằng nhựa PPR Փ40 | Cái | 20 |
|  | Măng sông nhựa nhiệt Փ50 | Bằng nhựa PPR Փ50 | Cái | 20 |
|  | Măng sông nhựa TP Փ90 | Bằng nhựa PVC Փ90 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa trắng Փ20 | Nhựa PVC Փ20 (ống luồn dây điện) | Cái | 50 |
|  | Măng sông nhựa Փ110 | Bằng nhựa PVC Փ110 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa Փ27 | Bằng nhựa PVC Փ27 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa Փ34 | Bằng nhựa PVC Փ34 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa Փ48 | Bằng nhựa PVC Փ48 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa Փ60 | Bằng nhựa PVC Փ60 | Cái | 10 |
|  | Măng sông nhựa Փ75 | Bằng nhựa PVC Փ75 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ20 | Nhựa HDPE Փ20 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | Cái | 5 |
|  | Măng sông ren ngoài HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | Cái | 5 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ20 | Nhựa HDPE Փ20 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | Cái | 10 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | Cái | 5 |
|  | Măng sông ren trong HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | Cái | 5 |
|  | Măng sông Փ15 | Bằng inox Փ15 | Cái | 50 |
|  | Măng sông Փ20 | Bằng inox Փ20 | Cái | 50 |
|  | Mỏ hàn xung | Vỏ nhựa, mũi hàn hợp kim bạc, 220V- 100W | Cái | 10 |
|  | Mũi khoan tường Փ16 | Bằng thép, dài 350 mm, Փ16 | Cái | 10 |
|  | Mũi khoan tường Փ6 | Bằng thép, Փ6 | Cái | 20 |
|  | Mũi khoan tường Փ8 | Bằng thép Փ8 | Cái | 20 |
|  | Nắp bệt vệ sinh | Bằng nhựa KT (DxRxC) (46*37*8)mm | Cái | 20 |
|  | Nguồn 12V 5A | Vỏ nhựa đen, U=12V 5A | Bộ | 10 |
|  | Nguồn tổ ong 12V 2A dc | KT: (80x60x35) mm (Dùng cho đèn đọc phim) | Cái | 30 |
|  | Ống đồng điều hòa Φ 16 mm | Bằng đồng Φ 16 mm, độ dày 0,71mm | mét | 20 |
|  | Ống đồng điều hoà Φ10 | Đường kính Φ12m, Bằng đồng, độ dày 0,71mm | mét | 50 |
|  | Ống đồng điều hoà Φ12 | Đường kính Φ12mm, Bằng đồng, dày 0,71mm | mét | 50 |
|  | Ống đồng điều hoà Φ6 | Đường kính Φ 6mm, Bằng đồng, dày 0,71mm | mét | 100 |
|  | Ống bảo ôn điều hòa | Bảo ôn đôi màu trắng loại dày hàng tốt. Cách ẩm cách nhiệt ống đồng ống gas điều hòa máy lạnh Giúp bảo vệ hệ thống dẫn gas tốt nhất | Mét | 150 |
|  | Ống nhựa HDPE Փ20 | Nhựa HDPE Փ20 | mét | 50 |
|  | Ống nhựa HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | mét | 50 |
|  | Ống nhựa HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | mét | 20 |
|  | Ống nhựa HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | mét | 10 |
|  | Ống nhựa HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | mét | 5 |
|  | Ông nhựa HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | mét | 5 |
|  | Ống nhựa Փ110 C2 | Bằng nhựa PVC Փ110 C2 | Cây | 5 |
|  | Ông nhựa Փ27 C2 | Bằng nhựa PVC Փ27 C2 | Cây | 20 |
|  | Ống nhựa Փ60 C2 | Bằng nhựa PVC Փ60 C2 | Cây | 5 |
|  | Ống nhựa Փ75 C2 | Bằng nhựa PVC Փ75 C2 | Cây | 5 |
|  | Ống nhựa Փ90 C2 | Bằng nhựa PVC Փ90 C2 | Cây | 5 |
|  | Phao điện | Vỏ nhựa, Điện áp: 220 V | Bộ | 10 |
|  | Quạt cây công nghiệp | – Kiểu: Đứng – Công suất(W): 260 – Sải cánh (mm): 750 – Lượng gió (m3/h): 18120 – Cấp độ gió: 3 cấp độ – Tần số (Hz): 50 – Độ ồn (Db): 75 – Tốc độ (Rpm): 1100 – Điện áp (V): 220 | Cái | 20 |
|  | Ruột đốt bình nóng lạnh | Điện áp: 220V - 240V/50Hz Công Suất : 2500W Kích thước thanh đốt: 19cm + 17cm Đế bát lắp: 6.5 x 9 cm dạng bầu dục lõm Thanh magie : ren 3mm Ruột đốt Thay thế được cho Bình nóng lạnh Ariston, Picenza | Cái | 50 |
|  | Que đốt cây nước uống | Bằng kim loại, Điện áp: AC 220-240V, Công xuất: 550 W Là ruột đun nước của cây nóng lạnh, Hình thức: Đế hình lục giác rộng 4cm, Ruột kép 04 chân, cao 15cm. | Cái | 50 |
|  | Rơ le cây nước uống | Điện áp: 250V Hình tròn dẹt, 02 chân, có tác dụng khống chế nhiệt độ nước từ 90 - 95oC. Nếu nhiệt độ nước xuống dưới 90oC thì rơle sẽ tự động bật thanh đun và khi nhiệt độ nước quá 95oC thì rơle tự ngắt thanh đun | Cái | 50 |
|  | Rơ le thời gian VAC 220V điều chỉnh từ 0 đến 10 giây | Điện áp VAC 220V, Tần số : 50/60 Hz điều chỉnh từ 0 đến 10 giây | Cái | 5 |
|  | Rơ le thời gian 12V điều chỉnh từ 0 đến 10 giây | Điện áp VDC 12V, điều chỉnh từ 0 đến 10 giây | Cái | 5 |
|  | Rơ le thời gian VAC 220V, điều chỉnh từ 0 đến 3 giờ | Điện áp VAC 220V, điều chỉnh từ 0 đến 3 giờ | Cái | 5 |
|  | Săm xe lăn | Bằng cao su, đường kính 60 cm | Cái | 100 |
|  | Tay nắm cửa thủy lực | Inox SUS 304, Độ dài 50cm, Kích thước ống ∅32mm | Cái | 20 |
|  | Tấm Alu | Nhựa nhôm dày 3mm kích thước 40x50cm nhiều màu lựa chọn dùng làm mô hình, trang trí, quà tặng | Tấm | 30 |
|  | Tấm mi ca | Kích thước: (1220x1440x5) mm, nhựa trắng trong | Tấm | 5 |

|  | Tê nhựa HDPE Փ20 | Nhựa HDPE Փ20 | Cái | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tê nhựa HDPE Փ25 | Nhựa HDPE Փ25 | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa HDPE Փ50 | Nhựa HDPE Փ50 | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa HDPE Փ63 | Nhựa HDPE Փ63 | Cái | 10 |
|  | Tê nhựa HDPE Փ75 | Nhựa HDPE Փ75 | Cái | 5 |
|  | Tê nhựa HDPE Փ90 | Nhựa HDPE Փ90 | Cái | 5 |
|  | Tê nhựa nhiệt Փ20 | Bằng nhựa PPR Փ20 | Chiếc | 50 |
|  | Tê nhựa nhiệt Փ25 | Bằng nhựa PPR Փ25 | Chiếc | 50 |
|  | Tê nhựa nhiệt Փ32 | Bằng nhựa PPR Փ32 | Chiếc | 20 |
|  | Tê nhựa nhiệt Փ40 | Bằng nhựa PPR Փ40 | Chiếc | 20 |
|  | Tê nhựa nhiệt Փ50 | Bằng nhựa PPR Փ50 | Chiếc | 20 |
|  | Tê nhựa Փ110 | Bằng nhựa PVC Փ110 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa Փ27 | Bằng nhựa PVC Փ27 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa Փ34 | Bằng nhựa PVC Փ34 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa Փ48 | Bằng nhựa PVC Փ48 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa Փ60 | Bằng nhựa PVC Փ60 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa Փ75 | Bằng nhựa PVC Փ75 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa Փ90 | Bằng nhựa PVC Փ90 | Cái | 20 |
|  | Tê nhựa trắng Փ20 | Nhựa PVC Փ20 (ống luồn dây điện) | Cái | 10 |
|  | Tô vít Փ6 | - Bằng thép, Loại vít 2 đầu - Chiều dài thân vít: 135mm - Chiều dài tổng thể: 190mm - Đầu vít PH2, -6 có nam châm - Tay cầm nhựa mềm | Cái | 25 |
|  | Tụ điều hòa 35 mF | Vỏ nhựa, Điện dung: 35 mF Điện áp: 220 VAC Thường sử dụng cho: Lốc điều hòa, Động cơ, HVAC, block tủ lạnh | Cái | 20 |
|  | Tụ điều hòa 50 mF | Vỏ nhựa Điện dung: 50 mF Điện áp: 450V Thường sử dụng cho: Khởi động block điều hòa, tủ lạnh | Cái | 20 |

|  | Tụ điều hòa 60 mF | Vỏ nhựa Điện dung: 60 mF Điện áp: 450V Thường sử dụng cho: Khởi động block điều hòa, tủ lạnh | Cái | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tụ quạt 2,2 mF | Vỏ nhựa, Điện dung: 2.2uf Điện áp: 450V | Cái | 100 |
|  | Tụ quạt 4,0 mF | Vỏ nhựa Điện áp: 450V Điện dung: 4uF Tụ đã được đấu sẵn dây chờ Sử dụng để thay thế cho quạt điện bị hỏng phần tụ. | Cái | 20 |
|  | Thân van tiết lưu | Bằng đồng Sử dụng cho các máy điều hòa DAIKIN loại 9.000 - 12.000 BTU sử dụng gas R32 | Cái | 10 |
|  | Thép cây D16 | Dạng xoắn, dài 11,7 m | Cây | 2 |
|  | Van nạp ga | Bằng đồng, dùng để nạp gas cho ga R22 | Chiếc | 2 |
|  | Van nhựa Փ27 | Bằng nhựa PVC Փ27 | Cái | 10 |
|  | Van nhựa Փ34 | Bằng nhựa PVC Փ34 | Cái | 10 |
|  | Van tiết lưu | Vỏ bằng nhựa, cuộn dâu bằng đồng | Cái | 20 |
|  | Vỉ led sáng trắng quảng cáo | Vỉ 3 m, led hắt 3 bóng , U=12V | Vỉ | 10 |
|  | Vít bắn thẳng | Bằng thép, dài 2 cm | Kg | 4 |
|  | Vít nở nhựa Փ17 | Vít bằng sắt, nở bằng nhựa Փ17 (vít nở lắp điều hòa) | Cái | 100 |
|  | Vòi xịt toilet | Bằng inox 304 Dây sen dài 1.5m - 2m | Cái | 100 |
|  | Xi phông chậu rửa bát (đơn) | Bằng nhựa Ống xả nhựa bền đẹp Bầu và rọ rác inox Kích thước lỗ chậu rửa 9cm, kích thước đường kính bầu 11cm | Bộ | 20 |
|  | Xi phông chậu rửa bát (đôi) | Chất liệu: Nhựa PVC, Bộ xả lọc rác inox. Ống ruột gà mềm, co giãn linh hoạt Dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Dùng cho chậu rửa chén đôi | Bộ | 20 |
|  | Zaco nhựa nhiệt Փ20 | Bằng nhựa PPR Փ20 | Chiếc | 20 |
|  | Zaco nhựa nhiệt Փ32 | Bằng nhựa PPR Փ32 | Chiếc | 20 |
|  | Zaco nhựa nhiệt Փ40 | Bằng nhựa PPR Փ40 | Chiếc | 10 |
|  | Zaco nhựa nhiệt Փ50 | Bằng nhựa PPR Փ50 | Chiếc | 10 |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 19/10/2023)

CÔNG TY ………………………

Địa chỉ: …………………………

Email: …………………………..

SĐT: …………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com và dangtaithongtindauthau.bvdkbn@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/xuất xứ | Đơn vị tính | Số Lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: …………………………………./.

| - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển … Bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào them - Chất lượng hàng hóa mới 100% - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng - Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Ngày ….. tháng ….. năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |