PHỤ LỤC DANH MỤC

Gói thầu Dịch vụ chống thấm nhà vệ sinh toà nhà C2, B2, B3

(Kèm theo Thư mời báo phí ngày 13/03/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Tên hạng mục | Nôị dung công việc, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TẦNG 3 nhà C2 |
| 1 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 14.42 | 2 NHÀ VỆ SINH CHUNG (TRỤC F-G/16-17) |
| 2 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 1.44 |  |
| 3 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 14.42 |  |
| 4 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 14.42 |  |
| 5 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 14.42 |  |
| 6 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |
| TẦNG 4 nhà C2 |
| 7 | Tháo tấm trần hỏng | Tháo dỡ trần bị hư hỏng, lắp đặt, thay thế tấm trần mới | m2 | 1.80 | KHU VỆ SINH NỮ VÀ NGƯỜI TÀN TẬT (TRỤC H-I/10-11) |
| 8 | Xử lí ống thoát nước | Thay thế ống thoát nước bị dò gỉ từ tầng 5 | tb | 1.00 |  |
| TẦNG 5 nhà C2 |
| 9 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 6.01 | KHU VỆ SINH PHÒNG 503 (TRỤC E-F/7-8) |
| 10 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 0.42 |  |
| 11 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 6.01 |  |
| 12 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 6.01 |  |
| 13 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 6.01 |  |
| 14 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 8.00 |  |
| 15 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 15.00 |  |
| TẦNG 6 nhà C2 |
| 16 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 105.45 | KHU VỆ SINH PHÒNG 633,634,637,649,650,672,673,604; KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 607,633,673 |
| 17 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 7.38 |  |
| 18 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 105.45 |  |
| 19 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 105.45 |  |
| 20 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 105.45 |  |
| 21 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 8.00 |  |
| 22 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 15.00 |  |
| TẦNG 7 nhà C2 |
| 23 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 28.66 | KHU VỆ SINH PHÒNG 702,703,745,746,751 |
| 24 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 2.01 |  |
| 25 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 28.66 |  |
| 26 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 28.66 |  |
| 27 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 28.66 |  |
| 28 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 10.00 |  |
| 29 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 18.00 |  |
| TẦNG 8 nhà C2 |
| 30 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 89.53 | KHU VỆ SINH PHÒNG 805,806,868,869,870,871,872,850,851;KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 807,872 |
| 31 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 6.27 |  |
| 32 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 89.53 |  |
| 33 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 89.53 |  |
| 34 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 89.53 |  |
| 35 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 12.00 |  |
| 36 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 18.00 |  |
| TẦNG 9 nhà C2 |
| 37 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 83.45 | KHU VỆ SINH PHÒNG 904,905,927,928,929,930,931,962,963,964;KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 931 |
| 38 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 5.84 |  |
| 39 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 83.45 |  |
| 40 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 83.45 |  |
| 41 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 83.45 |  |
| 42 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 12.00 |  |
| 43 | Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh | Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả | m2 | 18.00 |  |
| TẦNG 3 nhà B2 |
| 44 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 2.92 | KHU VỆ SINH PHÒNG 309 |
| 45 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 0.29 |  |
| 46 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 2.92 |  |
| 47 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 2.92 |  |
| 48 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 2.92 |  |
| 49 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |
| TẦNG 2 nhà B3 |
| 50 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 36.82 | KHU VỆ SINH PHÒNG 211,212,213; 02 KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG HÀNH CHÍNH KHOA |
| 51 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 3.68 |  |
| 52 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 36.82 |  |
| 53 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 36.82 |  |
| 54 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 36.82 |  |
| 55 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |
| TẦNG 3 nhà B3 |
| 56 | Đục tẩy nền nhà vệ sinh | Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình | m2 | 29.60 | KHU VỆ SINH PHÒNG 308,309; 02 KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG KHO (TRỤC E-D/14-15) |
| 57 | Đổ cos nền nhà vệ sinh | Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng) | m3 | 2.96 |  |
| 58 | Chống thấm nhà vệ sinh | Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước | m2 | 29.60 |  |
| 59 | Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh | Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm | m2 | 29.60 |  |
| 60 | Lát nền | Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng | m2 | 29.60 |  |
| 61 | Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh | Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 2.00 |  |

Ghi chú: Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có),..., tiền công và chi phí vận chuyển bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm;