Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa

Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao, linh kiện thay thế cho hệ thống CT 16 lát cắt Somatom Scope

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 03/02/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm che Gantry | Plexi Ring | Siemens Healthcare GmbH/ Đức | 01 | Cái | - Dài: 2195 mm (± 5 mm) - Rộng: 8,5 mm (± 5 mm) - Chất liệu: Nhựa trong suốt - Tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng: Siemens |
| 2 | Bộ chổi than dữ liệu | Carbon Brush Set, Data_S_F | Siemens Healthcare GmbH/ Đức | 01 | Bộ | - Chức năng: Truyền tải tín hiệu và điện áp nguồn giữa phần tĩnh và phần động - Tín hiệu điều khiển có mức điện áp 24 VDC - Trọng lượng: 0,3 kg - Tín hiệu nguồn: 230 VAC - Bao gồm một khối truyền tải dữ liệu có 08 chổi than và 08 chổi than rời truyền điện áp nguồn, tổng cộng 16 chổi than - Tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng: Siemens |
| 3 | Bộ chổi than nguồn | Carbon Brush Set, Power_F | Siemens Healthcare GmbH/ Đức | 01 | Bộ | - Điện áp: 700V - Dòng: 80A - Bao gồm: 19 chiếc - Chất liệu: Hỗn hợp, thành phần chủ yếu là carbon và bạc - Tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng: Siemens |
| 4 | Bo mạch giao tiếp tín hiệu giữa phần tĩnh và phần động của Gantry | SRS Interface | Siemens Healthcare GmbH/ Đức | 01 | Cái | - Chức năng: Truyền nhận dữ liệu giữa phần tĩnh và phần động của Gantry - Bao gồm 02 bo mạch thành phần : 01 bo mạch nằm trên phần tĩnh của Gantry và 01 bo mạch nằm trên phần động của Gantry - Kích thước : 02 bo mạch có cùng kích thước; 186 x 69 x 24 (mm) (Dài x Rộng x Cao) (± 1mm) - Điện áp: + 24 VDC - Kết nối bo mạch phần tĩnh : 01 kết nối 15 chân tới bo mạch MAS, 01 kết nối 3 chân tới khối chổi than dữ liệu, 01 kết nối 6 chân tới bo mạch thu (Receiver) - Kết nối bo mạch phần động : 01 kết nối 15 chân tới bo mạch MAR, 01 kết nối 3 chân tới vành trượt dữ liệu trên Gantry, 01 kết nối 6 chân tới bo mạch truyền (Transmitter) - Tương thích với hệ thống CT 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng: Siemens |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

- Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2023

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ