Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu Mua sắm hệ thống máy thăm dò điện sinh lý

(Kèm theo Thư mời báo giá lần 3 ngày 06/01/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống thăm dò điện sinh lý |  |  | Hệ thống |  |  | 01 |
| 1 | Hệ thống thăm dò điện sinh lý | WorkMate Claris™ System 120 channel system w/ EP-4 Stimulator | St. Jude Medical (thuộc tập đoàn Abbott)/ Mỹ | Hệ thống | Cấu hình bao gồm: - Module kết nối 120 kênh nhận tín hiệu qua catheter buồng tim: 01 bộ - Bộ thu nhận xử lý hiệu đầu vào: 01 bộ - Module kích thích tim 4 kênh: 01 bộ - Bộ máy vi tính xử lý tín hiệu khuyếch đại điện sinh lý: 01 bộ - Màn hình hiển thị LCD kích thước ≥ 21”: 03 cái - Màn hình LCD dạng cảm ứng điều khiển kích thích ≥ 15”: 01 cái - Máy in Laser: 01 cái | 1 | 01 |
| 2 | Máy đốt năng lượng tần số Radio | Ampere Generator Kit | St. Jude Medical (thuộc tập đoàn Abbott)/ Mỹ | Bộ | Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 máy - Bộ điều khiển bằng bàn đạp chân: 01 bộ - Tấm điện cực bệnh nhân kèm cáp: 01 cái - Dây nối đất chống nhiễu: 01 cái | 1 | 01 |
| 3 | Máy bơm truyền dịch lạnh cho máy đốt năng lượng tần số Radio | Cool Point Irrigation Pump | St. Jude Medical (thuộc tập đoàn Abbott)/ Mỹ | Bộ | Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 máy - Cáp nối với máy đốt: 01 cái | 1 | 01 |
| 4 | Phụ kiện kèm theo |  |  | Bộ | Cấu hình bao gồm: - Bàn đặt thiết bị có bánh xe di chuyển: Cart 48 inch PC Review Bench: 01 chiếc - Máy biến thế cách ly: Power Conditioner (220 VAC, 500 VA): 01 chiếc - Cápđohuyếtáp (IBP): Cable Assy, IBP, Abbott Transpac IV: 01 chiếc - Bộ cápđiệntim 12 kệnh: Claris ECG Cable Set, Radiolucent (US): 01 bộ - Các loại cáp kết nối để máy hoạt động đúng tính năng kỹ thuật: WM Claris Cable Kit, 15m; WM Claris Power Kit, 220; Stim Cable, WorkMate Claris Generic; WM Claris Additional Monitor Cable Kit: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: IFU, WorkMate Claris V 1 (v1.0.1): 01 bộ |  | 01 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Sản xuất năm 2022 trở đi. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | …………, ngày … tháng … năm 2022 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |