Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu Mua sắm máy siêu âm trong lòng mạch vành

(Kèm theo Thư mời báo giá lần 2 ngày 27/10/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống siêu âm trong lòng mạch vành | iLab Polaris Multi Modality Guidance System | Jabil Circuit Shanghai/ TrungQuốc | Hệ thống | I. Cấu hình bao gồm: - Máy chính: 01 cái - Động cơ truyền động MDU5 Plus: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ II. Đặc tính kỹ thuật: 1. Máy chính: - Kích thước (Cao x Rộng x Dài): 157,5 cm x 53 cm x 74 cm - Trọng lượng: 240 lbs (108 kg) - Chuẩn hình ảnh: DICOM + Các phương thức được hỗ trợ: US, IVUS. Lớp SOP được sử dụng cho các khung IVUS: Lưu trữ hình ảnh siêu âm đa khung. Lớp SOP được sử dụng cho ảnh trích xuất: Lưu trữ hình ảnh siêu âm đa khung. Các định dạng nén được hỗ trợ: JPEG cơ bản và JPEG NH-Lossless. - Chức năng: Siêu âm trong lòng mạch - Hệ điều hành: Windows™ 7 - Phần mềm điều khiển: Polaris - Khả năng xử lý hình ảnh siêu âm: + Tối ưu hóa lọc đốm máu và tối ưu hóa độ sáng hình ảnh. + Tùy chọn đo bằng tay diện tích và khoảng cách trên mặt cắt ngang; tùy chọn đo chiều dài trên LongView. + Tự động đánh dấu lòng mạch và thành mạch. Cung cấp các đường chéo lớn nhất và nhỏ nhất, theo vùng và phần trăm hẹp. - Các thiết bị chi tiết của hệ thống bao gồm: + 02 Bộ xử lý: Acquisition PC và Imaging PC + 01 Màn hình hiển thị + 01 Màn hình cảm ứng + 01 Bộ nguồn + 01 Vỏ khung di động (Bao gồm các cáp nối) + 01 Máy in - Lưu trữ kỹ thuật số: + Ổ cứng + Hỗ trợ ổ cứng di động: lên tới 2TB + CD: 650 MB + DVD: 4.7 GB + Mạng LAN vào/ra: 10/100/1000 Base-T 2. Động cơ truyền động MDU5 PLUS: Tốc độ Pullback: chế độ 0.5 mm/giây hoặc 1.0 mm/giây | 4 | 01 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Sản xuất năm 2022 trở đi. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | …………, ngày … tháng … năm 2022 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |