Phụ lục 1

Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phòng mổ

(Kèm Thư mời báo phí của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Cấu hình, thông số kỹ thuật | Phân Nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn mổ | OT-500 | Advanced Instrumentations/ Mỹ | Cấu hình cho 1 bàn mổ bao gồm: - Khung màn che gây mê: 01 chiếc - Giá đỡ tay có đai: 02 chiếc - Đỡ chân: 02 chiếc - Đỡ vai: 02 chiếc - Tấm đỡ bàn chân (trái/ phải): 02 chiếc - Đệm bàn:01 chiếc - Dây đai:01 chiếc - Điều khiển từ xa: 01 chiếc - Bảng điều khiển dạng cột: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 1 bộ | Nhóm 3 | 01 | Cái |
| 2 | Đèn mổ treo trần | SL700/700LED | Advanced Instrumentations, Inc/ Mỹ | Cấu hình cho 1 bộ bao gồm: - Đèn mổ 02 nhánh: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Tay nắm chóa: 02 chiếc - Màn hình: 01 chiếc - Camera: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | Nhóm 3 | 01 | Bộ |
| 3 | Máy gây mê | Penlon Prima 465 Anaesthesia Machine | Penlon/ Anh | Cấu hình cho 1 máy bao gồm: - Máy chính: 01 bộ (màn hình màu chạm cảm ứng TFT 12.1” đã tích hợp sẵn monitor theo dõi khí mê trong máy kèm bộ trộn khí điện tử và lưu lượng kế dạng số) - Bình hấp thu: 01 bình - Bình bốc hơi: 01 bình - Van APL: 01 chiếc - Cảm biến Oxy: 01 chiếc - Bóng bóp: 01 chiếc - Dây Oxy: 01 chiếc - Dây khí nén : 01 chiếc - Dây N2O: 01 chiếc - Bộ dây thở: 01 bộ - Mặt nạ thở :01 chiếc - Phổi giả: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Hệ thống thu hồi khí mê AGSS: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ | Nhóm 3 | 01 | Máy |

Phụ lục 2

Gói thầu số 2: Mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật tim và bộ cưa xương ức để mổ tim

(Kèm Thư mời báo phí của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Nhóm kỹ thuật theo Thông tư số 14/2020/TT- BYT | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bộ cưa xương ức để mổ tim (cấu hình 01 bộ) |
| 1 | Cưa xoay chiều | GA334 | Aesculap | Đức | Thân máy chính * Tay cầm có tiết diện bầu dục dễ cầm nắm, phân bố trọng lực đồng đều dễ thao tác. * Vật liệu vỏ máy Titan nhẹ và không bị ăn mòn bởi dung dịch khử khuẩn có tính kiềm. * Có thể hấp tiệt trùng hơi nước nhiệt độ cao. * Có chốt khóa an toàn trên tay cầm. * Công suất 250W, tốc độ quay 0- 15.000 vòng/phút * Kích thước 2 07 x 180 x 55 mm * Trọng lượng (bao gồm pin và nắp chụp): 1.540g | 3 | Cái | 1 |
| 2 | Bộ sạc (Không bao gồm dây điện nguồn) | GA320 | Aesculap | Đức | Bộ sạc pin * Bộ sạc công nghệ tiên tiến, sạc cùng lúc 4 pin độc lập * Tự động nhận diện tình trạng pin, xả và nạp để tránh chai pin * Có Led hiển thị tình trạng Pin đầy sau khi sạc * Sử dụng đơn giản và tiện lợi * Sử dụng nguồn điện 100-240VAC; 50/60Hz * Kích thước: 420x120x160mm | 3 | Cái | 1 |
| 3 | Dây nguồn kiểu châu Âu, màu đen | TE730 | Aesculap | Đức | Dây điện nguồn | Không phân nhóm | Cái | 1 |
| 4 | Pin sạc máy khoan cưa xương Acculan 3TI pin | GA676 | Aesculap | Đức | Pin sạc NiMH * Có tích hợp mạch điều khiển điện * Điện áp: 9.6V, 1.95Ah * Kích thước: 140 x 43 x50mm | 1 | Cái | 1 |
| 5 | Nắp máy khoan cưa xương Pin Acculan 3TI | GA675 | Aesculap | Đức | Nắp đậy pin vô trùng | 1 | Cái | 1 |
| 6 | Phễu lắp Pin Acculan 3TI | GA678 | Aesculap | Đức | Phễu lắp pin vô trùng | 1 | Cái | 1 |
| 7 | Phễu thay Pin vô trùng Acculan 3TI | GA679 | Aesculap | Đức | Dụng cụ tháo lắp pin vô trùng | 1 | Cái | 1 |
| 8 | Đầu bảo vệ tạng dưới xương ức | GB436R | Aesculap | Đức | Đầu bảo vệ tạng dưới xương ức | 1 | Cái | 1 |
| 9 | Lưỡi cưa xương ức tịnh tiến | GC761R | Aesculap | Đức | Lưỡi cưa xương ức tịnh tiến, kích thước 34/7.5/0.7mm | 1 | Cái | 1 |
| 10 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuậ | JK785 | Aesculap | Đức | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật kích thước khoảng 465 x 285 x 36mm | Không phân nhóm | Cái | 1 |
| 11 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật | JK741 | Aesculap | Đức | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật kích thước khoảng 470 x 274 x 120mm | Không phân nhóm | Cái | 1 |
| 12 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật | JF254R | Aesculap | Đức | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước 406 x 253 x 106 mm | Không phân nhóm | Cái | 1 |
| 13 | Giá gài Eccos gắn cố định máy cưa khoan Acculan 3TI vào khay lưới | GB495R | Aesculap | Đức | Giá cài eccos gắn cố định thân máy chính vào khay lưới | 3 | Cái | 1 |
| 14 | Giá gài Eccos gắn cố định | GB686R | Aesculap | Đức | Giá gài gắn cố định đầu bảo vệ tạng dưới xương ức vào khay lưới | 3 | Cái | 1 |
| 15 | Giá gài Eccos gắn cố định | GB487R | Aesculap | Đức | Giá gài cố định nắp pin trong hấp tiệt trùng | 3 | Cái | 1 |
| 16 | Giá gài Eccos gắn cố định | GB488R | Aesculap | Đức | Giá gài ống thay pin trong hấp tiệt trùng | 3 | Cái | 1 |
| 17 | Giá gài Eccos gắn cố định phễu thay Pin vào khay lưới | GB489R | Aesculap | Đức | Giá gài cốc thay pin trong hấp tiệt trùng | 3 | Cái | 1 |
| 18 | Dầu xịt boi trơn chống ma sát máy khoan | GB600 | Aesculap | Đức | Dầu xịt bôi trơn chống ma sát máy cưa xương ức | Không phân nhóm | Cái | 1 |
| II | Bộ dụng cụ phẫu thuật tim người lớn (cấu hình 01 bộ) |
| 1 | Cán dao mổ, số 4 | BB084R | Aesculap | Malaysia | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm | 2 | Cái | 1 |
| 2 | Cán dao mổ, số 3XL | BB175R | Aesculap | Malaysia | Cán dao mổ, số 3XL, dài 250mm | 2 | Cái | 1 |
| 3 | Cán dao mổ, số 3L | BB075R | Aesculap | Malaysia | Cán dao mổ, số 3L, loại dài, dài 210mm | 2 | Cái | 1 |
| 4 | Kẹp gắp bông băng Foerster | BF122R | Aesculap | Malaysia | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 245mm | 2 | Cái | 1 |
| 5 | Kẹp săng Backhaus-Kocher | BF433R | Aesculap | Malaysia | Kẹp săng Backhaus-Kocher, cong, đầu nhọn, khớp vít, dài 135mm | 2 | Cái | 1 |
| 6 | Kẹp săng giấy | BF464R | Aesculap | Malaysia | Kẹp săng giấy, dài 140mm | 2 | Cái | 1 |
| 7 | Kẹp phẫu tích | BD051R | Aesculap | Trung Quốc | Kẹp phẫu tích, dài 200mm | 2 | Cái | 1 |
| 8 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata | FB402R | Aesculap | Trung Quốc | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm rộng 2mm | 2 | Cái | 1 |
| 9 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata | FB416R | Aesculap | Trung Quốc | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm rộng 2,80mm | 2 | Cái | 1 |
| 10 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata | FB404R | Aesculap | Trung Quốc | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm rộng 2mm | 2 | Cái | 1 |
| 11 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Durogrip TC | BD166R | Aesculap | Malaysia | Nhíp phẫu tích không chấn thương Durogrip TC, mảnh, thẳng, cán vàng, dài 230mm | 2 | Cái | 1 |
| 12 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Durogrip TC | BD165R | Aesculap | Malaysia | Nhíp phẫu tích không chấn thương Durogrip TC, mảnh, thẳng, cán vàng, dài 200mm | 2 | Cái | 1 |
| 13 | Nhíp phẫu tích, ngàm có khía | BD712R | Aesculap | Malaysia | Nhíp phẫu tích, ngàm có khía, dài 230mm | 2 | Cái | 1 |
| 14 | Kẹp động mạch không chấn thương De Bakey | FB482R | Aesculap | Malaysia | Kẹp động mạch không chấn thương De Bakey (Semb Modif.) Atraumata, cong nhiều, ngàm có răng De Bakey, dài 265mm, ngàm dài 100mm, đầu dài 20mm | 2 | Cái | 1 |
| 15 | Kẹp phẫu tích Mixter | BJ062R | Aesculap | Trung Quốc | Kẹp phẫu tích Mixter, cong, ngàm có khía, dài 250mm | 2 | Cái | 1 |
| 16 | Kẹp phẫu tích Gemini | BJ104R | Aesculap | Malaysia | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải, dài 280mm | 2 | Cái | 1 |
| 17 | Kìm cắt chỉ thép | LX159NR | Aesculap | Đức | Kìm cắt chỉ thép, dài 180 mm | 3 | Cái | 1 |
| 18 | Kéo phẫu tích Toennis-Adson Noir TC | BC937R | Aesculap | Ba Lan | Kéo phẫu tích Toennis-Adson Noir TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, màu đen, cán vàng, dài 175mm | 1 | Cái | 1 |
| 19 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Noir TC | BC267W | Aesculap | Ba Lan | Kéo phẫu tích Metzenbaum Noir TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, màu đen, cán vàng, dài 230mm | 1 | Cái | 1 |
| 20 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, dài 200mm | BC588R | Aesculap | Malaysia | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, dài 200mm | 2 | Cái | 1 |
| 21 | DIETHRICH POTTS SCISSORS | BC524R | Aesculap | Ba Lan | DIETHRICH POTTS SCISSORS 60Â°ANG.180MM | 1 | Cái | 1 |
| 22 | Banh mạch máu vết thương Cushing | BT201R | Aesculap | Malaysia | Banh mạch máu vết thương Cushing, dài 250mm, kích thước lưỡi 13 x 18mm | 2 | Cái | 1 |
| 23 | Banh mạch máu vết thương | BT202R | Aesculap | Malaysia | Banh mạch máu vết thương Cushing, dài 250mm, kích thước lưỡi 15 x 22mm | 2 | Cái | 1 |
| 24 | Kẹp ống dẫn, thẳng, ngàm có khía | AN912R | Aesculap | Ba Lan | Kẹp ống dẫn, thẳng, ngàm có khía, dài 180mm | 1 | Cái | 1 |
| 25 | Kẹp xoắn chỉ thép | BM112R | Aesculap | Malaysia | Kẹp xoắn chỉ thép Baumgartner Durogrip TC, thẳng, ngàm có khía 0,50mm, khớp hộp, có khóa cài, dài 200mm | 2 | Cái | 1 |
| 26 | Kẹp động mạch Rochester | BH449R | Aesculap | Trung Quốc | Kẹp động mạch Rochester-Pean, thẳng, dài 185mm | 1 | Cái | 1 |
| 27 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito | BH111R | Aesculap | Trung Quốc | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, cong, mảnh, dài 125mm | 2 | Cái | 1 |
| 28 | Kẹp mạch máu Robert | BH649R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mạch máu Roberts, cong, đầu tù, dài 225mm | 1 | Cái | 1 |
| 29 | Kìm mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC | BM068R | Aesculap | Malaysia | Kìm mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,5 mm, dùng cho chỉ đến 3/0, dài 235mm | 2 | Cái | 1 |
| 30 | Kìm mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC | BM067R | Aesculap | Malaysia | Kìm mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,5 mm, dùng cho chỉ đến 3/0, dài 265mm | 2 | Cái | 1 |
| 31 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC | BM036R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 230mm | 2 | Cái | 1 |
| 32 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC | BM035R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | 2 | Cái | 1 |
| 33 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust | FM539R | Aesculap | Đức | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, kiểu khỏe, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 230mm, dùng cho chỉ tới 2/0 | 1 | Cái | 1 |
| 34 | Ống hút Cooley | GF822R | Aesculap | Đức | Ống hút Cooley, đường kính 8mm, dài 310mm | 1 | Cái | 1 |
| 35 | Kẹp động mạch không chấn thương Morris Atraumata | FB493R | Aesculap | Malaysia | Kẹp động mạch không chấn thương Morris Atraumata, gập góc 70°, ngàm có răng De Bakey, 2x3 hàng răng, dài 175mm, ngàm dài 93mm | 2 | Cái | 1 |
| 36 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata | FB456R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm dài 80mm | 2 | Cái | 1 |
| 37 | Kẹp mạch máu bán phần De Bakey Atraumata | FB500R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mạch máu bán phần De Bakey Atraumata, cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 220mm, ngàm dài 85mm, rộng 38mm | 2 | Cái | 1 |
| 38 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata | FB511R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 60°, ngàm có răng De Bakey, dài 230mm, ngàm dài 85mm, rộng 55mm | 2 | Cái | 1 |
| 39 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Pean Atraumata | FB 535R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Pean Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 275mm, ngàm dài 99mm | #N/A | Cái | 1 |
| 40 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata | FB543R | Aesculap | Malaysia | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 45°, ngàm có răng De Bakey, cán vòng, dài 125mm, ngàm dài 53mm | 2 | Cái | 1 |
| 41 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata | FB542R | Aesculap | Malaysia | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, cong, hình chữ S, ngàm có răng De Bakey, cán vòng, dài 125mm, ngàm dài 53mm | 2 | Cái | 1 |
| 42 | COOLEY ATRIUM RETR | FB865R | Aesculap | Đức | COOLEY ATRIUM RETR SERR 45X30MM265MM | 1 | Cái | 1 |
| 43 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadus | FM565R | Aesculap | Đức | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 210mm, dùng cho chỉ tới 7/0 | 1 | Cái | 1 |
| 44 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust | FM236R | Aesculap | Đức | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài 210mm, dùng cho chỉ tới 5/0 | 1 | Cái | 1 |
| 45 | GERALD DIADUST FORCEPS STR.180MM | BD194R | Aesculap | Đức | GERALD DIADUST FORCEPS STR.180MM | 1 | Cái | 1 |
| 46 | Kẹp vi phẫu Diadust, thẳng, mũi tròn | FM598R | Aesculap | Đức | Kẹp vi phẫu Diadust, thẳng, mũi tròn, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm, đường kính ngàm 1mm | 1 | Cái | 1 |
| 47 | GERALD DIADUST FCPS | BD192R | Aesculap | Đức | GERALD DIADUST FCPS 1MM RING STR .180MM | 1 | Cái | 1 |
| 48 | Kéo vi phẫu | FM436R | Aesculap | Đức | Kéo vi phẫu, cong, lưỡi rất mảnh, mũi nhọn/nhọn, cán dẹt, dài 165mm | 1 | Cái | 1 |
| 49 | Kéo vi phẫu | FM438R | Aesculap | Ba Lan | Kéo vi phẫu, gập góc 45°, lưỡi rất mảnh, mũi nhọn/nhọn, cán dẹt, dài 165mm | 1 | Cái | 1 |
| 50 | Kẹp Bulldog không chấn thương Atraumata | FB365R | Aesculap | Ba Lan | Kẹp Bulldog không chấn thương Atraumata, loại nhỏ, gập góc 55°, ngàm có răng De Bakey, dài 50mm, ngàm dài 14mm | 1 | Cái | 1 |
| 51 | Que nong mạch máu De Bakey | FB161R | Aesculap | Ba Lan | Que nong mạch máu De Bakey, dễ uốn, dài 190mm, đường kính 1mm | 1 | Cái | 1 |
| 52 | Que nong mạch máu De Bakey | FB162R | Aesculap | Ba Lan | Que nong mạch máu De Bakey, dễ uốn, dài 190mm, đường kính 1,50mm | 1 | Cái | 1 |
| 53 | Ống hút Yankauer | GF944R | Aesculap | Đức | Ống hút Yankauer, dài 285mm, đường kính 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7-9mm | 1 | Cái | 1 |
| 54 | Que nong cổ tử cung Hegar | EM112R | Aesculap | Ba Lan | Que nong cổ tử cung Hegar, đầu hình chóp rất nhọn, dài 185mm, đường kính 12mm | 1 | Cái | 1 |
| 55 | Que nong cổ tử cung Hegar | EM113R | Aesculap | Ba Lan | Que nong cổ tử cung Hegar, đầu hình chóp rất nhọn, dài 185mm, đường kính 13mm | 1 | Cái | 1 |
| 56 | Que nong cổ tử cung Hega | EM114R | Aesculap | Ba Lan | Que nong cổ tử cung Hegar, đầu hình chóp rất nhọn, dài 185mm, đường kính 14mm | 1 | Cái | 1 |
| 57 | Que nong cổ tử cung Hega | EM115R | Aesculap | Ba Lan | Que nong cổ tử cung Hegar, đầu hình chóp rất nhọn, dài 185mm, đường kính 15mm | 1 | Cái | 1 |
| 58 | Que nong cổ tử cung Hegar | EM116R | Aesculap | Ba Lan | Que nong cổ tử cung Hegar, đầu hình chóp rất nhọn, dài 185mm, đường kính 16mm | 1 | Cái | 1 |
| 59 | Que nong cổ tử cung Hegar | EM117R | Aesculap | Ba Lan | Que nong cổ tử cung Hegar, đầu hình chóp rất nhọn, dài 185mm, đường kính 17mm | 1 | Cái | 1 |
| 60 | Que nong cổ tử cung Hegar | EM118R | Aesculap | Ba Lan | Que nong cổ tử cung Hegar, đầu hình chóp rất nhọn, dài 185mm, đường kính 18mm | 1 | Cái | 1 |
| 61 | Que nong cổ tử cung Hegar | EM119R | Aesculap | Ba Lan | Que nong cổ tử cung Hegar, đầu hình chóp rất nhọn, dài 185mm, đường kính 19mm | 1 | Cái | 1 |
| 62 | Que nong cổ tử cung Hegar | EM120R | Aesculap | Ba Lan | Que nong cổ tử cung Hegar, đầu hình chóp rất nhọn, dài 185mm, đường kính 20mm | 1 | Cái | 1 |
| 63 | Que nong cổ tử cung Hegar | EM121R | Aesculap | Ba Lan | Que nong cổ tử cung Hegar, đầu hình chóp rất nhọn, dài 185mm, đường kính 21mm | 1 | Cái | 1 |
| 64 | Bát đựng bệnh phẩm | JG523R | Aesculap | Đức | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm, cao 72mm, rộng 56mm, dung tích 400ml | 1 | Cái | 1 |
| 65 | Bát đựng bệnh phẩm | JG524R | Aesculap | Đức | Bát đựng bệnh phẩm, dài 151mm, cao 73mm, rộng 100mm, dung tích 1000ml | 1 | Cái | 1 |
| 66 | Khay đựng hình quả thận | JG506R | Aesculap | AĐức | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | 1 | Cái | 1 |
| 67 | Que thông dùng cho | FB653R | Aesculap | Đức | Que thông dùng cho FB651R, loại nhỏ, dài 220mm | 3 | Cái | 1 |
| 68 | Que thông dùng cho | FB654R | Aesculap | Đức | Que thông dùng cho FB651R, loại lớn, dài 240mm | 3 | Cái | 1 |
| 69 | Vén rễ thần kinh Krayenbuehl | FD331R | Aesculap | Đức | Vén rễ thần kinh Krayenbuehl, gập góc 90°, đầu thăm, cán tròn, dài 185mm | 1 | Cái | 1 |
| 70 | Dụng cụ bẩy xương Freer | OL165R | Aesculap | Trung Quốc | Dụng cụ bẩy xương Freer, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài 185mm | 2 | Cái | 1 |
| 71 | Banh tự giữ Adson | BV075R | Aesculap | Ba Lan | Banh tự giữ Adson, có khớp, 4 x4 răng, hơi nhọn, dài 210mm | 1 | Cái | 1 |
| 72 | HAIGHT RIB SPREADER | FB835R | Aesculap | Đức | HAIGHT RIB SPREADER 30X30MM-BLDS | 1 | Cái | 1 |
| 73 | AORTIC PUNCH 4MM | FB194R | Aesculap | Đức | AORTIC PUNCH 4MM 140MM | 1 | Cái | 1 |
| 74 | AORTIC PUNCH 5MM | FB195R | Aesculap | Đức | AORTIC PUNCH 5MM 140MM | 1 | Cái | 1 |
| 75 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật | JK485 | Aesculap | Đức | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu đỏ, kích thước 582 x 291 x 36mm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| 76 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuậ | JK442 | Aesculap | Đức | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm, chất liệu hợp kim nhôm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| 77 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuậ | JF222R | Aesculap | Đức | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| 78 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật | JF223R | Aesculap | Đức | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| 79 | Miếng Silicone cố định dụng cụ | JG306 | Aesculap | Đức | Miếng Silicone cố định dụng cụ, loại 1, kích thước 240 x 40 mm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| 80 | Đệm giữ silicon, tiêu chuẩn DIN | JF932 | Aesculap | Đức | Đệm giữ silicon, tiêu chuẩn DIN, nhiều sợi và có lỗ thoát khí, làm khô ráo và chống va đập, kích thước 470 x 230 x 32 mm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| III | Bộ dụng cụ phẫu thuật tim trẻ em (Cấu hình 01 bộ) |
| 1 | FINOCHIETTO PEDI RIB | FB830R | Aesculap | Đức | FINOCHIETTO PEDI RIB SPRDR18X21MM-BLDS | 1 | Cái | 1 |
| 2 | MORSE STERNOTOMY RETRACTOR PED | FB845R | Aesculap | Đức | MORSE STERNOTOMY RETRACTOR PED 12X20MM | 1 | Cái | 1 |
| 3 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata | FB411R | Aesculap | Trung Quốc | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 150mm, ngàm rộng 2mm | 2 | Cái | 1 |
| 4 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata | FB394R | Aesculap | Malaysia | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 150mm, ngàm rộng 1mm | 2 | Cái | 1 |
| 5 | Cán dao mổ, số 3 | BB073R | Aesculap | Malaysia | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm | 2 | Cái | 1 |
| 6 | Cán dao mổ, số 7 | BB077R | Aesculap | Malaysia | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | 2 | Cái | 1 |
| 7 | Kẹp săng Backhaus | BF432R | Aesculap | Malaysia | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm | 2 | Cái | 1 |
| 8 | Kẹp bông băng | BF016R | Aesculap | Malaysia | Kẹp bông băng, thẳng, ngàm có khía, khớp vít, có khóa cài, dài 145mm | 2 | Cái | 1 |
| 9 | Kẹp ống dẫn, thẳng | MD452R | Aesculap | Malaysia | Kẹp ống dẫn, thẳng, ngàm có khía, dài 155mm | 2 | Cái | 1 |
| 10 | Kẹp phẫu tích Baby-Mosquito | BH105R | Aesculap | Malaysia | Kẹp phẫu tích Baby-Mosquito, mảnh, cong, dài 100mm | 2 | Cái | 1 |
| 11 | Kẹp mạch máu Kocher | BH631R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mạch máu Kocher, cong, ngàm có răng (1x2), dài 150mm | 2 | Cái | 1 |
| 12 | Kẹp động mạch Rochester-Pean | BH443R | Aesculap | Trung Quốc | Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 160mm | 2 | Cái | 1 |
| 13 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC | BC271R | Aesculap | Ba Lan | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mmDEL CVD 180MM Kéo phẫu tích Metzenbaum Noir TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, màu đen, cán vàng, dài 180mm: 01 Cái | 1 | Cái | 1 |
| 14 | Kéo phẫu thuật Mayo-Lexer | BC592R | Aesculap | Ba Lan | Kéo phẫu thuật Mayo-Lexer, cong, mũi tù/tù, dài 165mm | 1 | Cái | 1 |
| 15 | Kéo phẫu tích Metzenbaum (Baby) | BC271W | Aesculap | Ba Lan | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, có khía, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mmTC, mảnh, cong, mũi tù/tù, màu đen, cán vàng, dài 145mm | 1 | Cái | 1 |
| 16 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC | BC259W | Aesculap | Ba Lan | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 145mm | 1 | Cái | 1 |
| 17 | Banh tổ chức Mannerfelt (Modif.) | BT958R | Aesculap | Đức | Banh tổ chức Mannerfelt (Modif.), lưỡi khuyết, hình yên ngựa, cán tam giác, dài 155mm, kích thước 12 x 12mm | 1 | Cái | 1 |
| 18 | Banh mạch máu vết thương Koenig | BT182R | Aesculap | Đức | Banh mạch máu vết thương Koenig, dài 180mm, kích thước lưỡi 13 x 13mm | 1 | Cái | 1 |
| 19 | Banh vết thương Cushing-Kocher | BT190R | Aesculap | Malaysia | Banh vết thương Cushing-Kocher, dài 175mm, kích thước lưỡi 10 x 10mm | 2 | Cái | 1 |
| 20 | Banh vết thương Farabeuf | BT020R | Aesculap | Malaysia | Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ, hai đầu, dài 125mm, bộ 2 chiếc, kích thước 22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 12mm, 32 x 12mm | 2 | Cái | 1 |
| 21 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Cushing Durogrip TC | BD160R | Aesculap | Malaysia | Nhíp phẫu tích không chấn thương Cushing Durogrip TC, thẳng, cán vàng, dài 180mm | 2 | Cái | 1 |
| 22 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Durogrip TC | BD154R | Aesculap | Malaysia | Nhíp phẫu tích không chấn thương Durogrip TC, mảnh, thẳng, cán vàng, dài 145mm | 2 | Cái | 1 |
| 23 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata | FB541R | Aesculap | Malaysia | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, cán vòng, dài 125mm, ngàm dài 53mm | 2 | Cái | 1 |
| 24 | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata | FB543R | Aesculap | Malaysia | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 45°, ngàm có răng De Bakey, cán vòng, dài 125mm, ngàm dài 53mm | 2 | Cái | 1 |
| 25 | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata | FB568R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, dùng cho trẻ em, gập góc 60°, ngàm có răng De Bakey, dài 160mm, ngàm dài 30mm | 2 | Cái | 1 |
| 26 | Kẹp mạch máu không chấn thương Derra Atraumata | FB561R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mạch máu không chấn thương Derra Atraumata, dùng cho trẻ em, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 175mm, ngàm rộng 26mm | 2 | Cái | 1 |
| 27 | Kẹp mạch máu không chấn thương Derra Atraumata | FB559R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mạch máu không chấn thương Derra Atraumata, dùng cho trẻ em, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 170mm, ngàm rộng 16mm | 2 | Cái | 1 |
| 28 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ De Bakey Atraumata | FB484R | Aesculap | Malaysia | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ De Bakey Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 190mm, ngàm dài 77mm | 2 | Cái | 1 |
| 29 | Kẹp phẫu tích | MD570R | Aesculap | Malaysia | Kẹp phẫu tích, gập góc 90°, dài 180mm | 2 | Cái | 1 |
| 30 | Kìm cắt chỉ thép Durotip TC | DP552R | Aesculap | Ba Lan | Kìm cắt chỉ thép Durotip TC, gập góc bên, một lưỡi có khía, cán vàng, dài 120mm, cho chỉ thép có đường kính tối đa 1.2mm (chỉ cứng), 0.8mm (chỉ mềm) | 1 | Cái | 1 |
| 31 | Kẹp xoắn chỉ thép Durogrip TC | BM111R | Aesculap | Malaysia | Kẹp xoắn chỉ thép Durogrip TC, thẳng, ngàm có khía 0,50mm, khớp hộp, có khóa cài, dài 150mm | 2 | Cái | 1 |
| 32 | Kẹp mang kim vi phẫu Durogrip TC | FM390R | Aesculap | Đức | Kẹp mang kim vi phẫu Durogrip TC, thẳng, cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, bước răng 0,2mm, dài 200mm, dùng cho chỉ từ 6/0 - 10/0 | 1 | Cái | 1 |
| 33 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC | BM035R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | 2 | Cái | 1 |
| 34 | Kẹp mang kim Ryder Durogrip TC | BM056R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mang kim Ryder Durogrip TC, loại mảnh, thẳng, bước răng 0,20mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 175mm | 2 | Cái | 1 |
| 35 | Kẹp phẫu tích | BD051R | Aesculap | Trung Quốc | Kẹp phẫu tích, dài 200mm | 2 | Cái | 1 |
| 36 | Kẹp mang kim Crile-Wood | BM220R | Aesculap | Malaysia | Kẹp mang kim Crile-Wood, kiểu mảnh, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 150mm | 2 | Cái | 1 |
| 37 | Ống hút De Bakey | GF947R | Aesculap | Đức | Ống hút De Bakey, dài 160mm, đường kính 5mm, dùng cho ống hút đường kính 9mm | 1 | Cái | 1 |
| 38 | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh Crile | BT080R | Aesculap | Đức | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh Crile, gập góc 90°, mũi tù, dài 200mm, sâu 6mm | 1 | Cái | 1 |
| 39 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật | JK485 | Aesculap | Đức | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu đỏ, kích thước 582 x 291 x 36mm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| 40 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật | JK442 | Aesculap | Đức | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm, chất liệu hợp kim nhôm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| 41 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật | JF222R | Aesculap | Đức | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| 42 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật | JF223R | Aesculap | Đức | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| 43 | Đệm giữ silicon | JF932 | Aesculap | Đức | Đệm giữ silicon, tiêu chuẩn DIN, nhiều sợi và có lỗ thoát khí, làm khô ráo và chống va đập, kích thước 470 x 230 x 32 mm | không phải TBYT | Cái | 1 |
| 44 | DIETHRICH POTTS | BC517R | Aesculap | Ba Lan | DIETHRICH POTTS SCISS.VER.DEL.60Â°180MM | 1 | Cái | 1 |
| 45 | Bát đựng bệnh phẩm | JG523R | Aesculap | Đức | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm, cao 72mm, rộng 56mm, dung tích 400ml | 1 | Cái | 1 |
| 46 | Bát đựng bệnh phẩm | JG524R | Aesculap | Đức | Bát đựng bệnh phẩm, dài 151mm, cao 73mm, rộng 100mm, dung tích 1000ml | 1 | Cái | 1 |
| 47 | Khay đựng hình quả thận | JG506R | Aesculap | Đức | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | 1 | Cái | 1 |
| 48 | Que thông dùng cho | FB653R | Aesculap | Đức | Que thông dùng cho FB651R, loại nhỏ, dài 220mm | 3 | Cái | 1 |
| 49 | AMI STERNUM RETRACTOR COMPLET | FC060R | Aesculap | Đức | AMI STERNUM RETRACTOR COMPLET | 1 | Cái | 1 |
| 50 | Kéo vi phẫu | FM441R | Aesculap | Ba Lan | Kéo vi phẫu, gập góc 125°, lưỡi rất mảnh, mũi nhọn/nhọn, cán dẹt, dài 165mm | 1 | Cái | 1 |

Phụ lục 3

Gói thầu số 3: Mua sắm máy siêu âm chuyên tim mạch

(Kèm Thư mời báo phí của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Phân Nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Affiniti 70 (Affiniti70G) | Philips/ Mỹ | Cấu hình cho 1 máy bao gồm: - Thân máy chính: 01 máy - Màn hình quan sát 21.5 inches: 01 cái - Màn hình điều khiển cảm ứng 12 inches: 01 cái - Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn S5-1: 01 cái - Đầu dò ma trận cho thăm khám tim người lớn qua thực quản X7-2t: 01 cái - Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám mạch máu sâu L12-3 Ergo: 01 cái - Gói phần mềm chia sẻ các dịch vụ lâm sàng bao gồm bụng tổng quát, mô mềm, mạch máu, cơ xương khớp, sản phụ khoa, tim người lớn: 01 bản quyền - Phần mềm tự động định lượng kích thước buồng tim 2D (a2DQ): 1 bộ - Bộ phần mềm tự động đánh giá sức căng cơ tim AutoStrain LV: 01 bộ - Phần mềm phân tích tim mạch tự động Auto Measure: 1 bộ - Hỗ trợ kết nối mạng DICOM: 01 bộ - Ổ ghi đĩa DVD: 01 bộ - Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ - Máy in phun màu (mua tại Việt Nam): 01 bộ - Bộ lưu điện Online (Mua tại Việt Nam): 01 bộ - Bộ máy tính trả kết quả (Mua tại Việt Nam) - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ | Nhóm 1 | 01 | Máy |

Phụ lục 4

Gói thầu số 4: Mua sắm máy tim phổi nhân tạo

(Kèm Thư mời báo phí của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Phân Nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tim phổi nhân tạo | Advance Perfusion System 1 | Terumo/ Mỹ. | Cấu hình cho 1 hệ thống bao gồm: - Khung giá đỡ các máy bơm máu: 01 cái - Các bơm máu: + Bơm máu dạng trục lăn (Loại đầu nhỏ): 03 cái + Bơm máu dạng trục lăn (Loại đầu to): 02 cái - Bộ điều khiển và hiển thị trung tâm: 01 bộ - Bộ theo dõi áp lực: 01 bộ - Bộ theo dõi nhiệt độ: 01 bộ - Bộ kẹp tĩnh mạch: 01 bộ - Bộ theo dõi mức máu: 01 cái - Bộ theo dõi bọt khí: 01 cái - Bộ trộn khí: 01 bộ - Máy trao đổi nhiệt: 01 máy Các phụ kiện kèm theo: - Cảm biến báo mức: 01 cái - Hộp miếng cảm nhận mức máu: 01 hộp - Cảm biến bọt khí: 01 cái - Cảm biến nhiệt độ: 02 cái - Cảm biến áp lực: 02 cái - Dây dẫn khí nén: 01 cái - Dây dẫn Oxy: 01 cái - Ắc quy dự phòng tự sạc lắp trong: 01 cái - Tay quay bơm dự phòng khi mất điện: 02 cái - Chăn trao đổi nhiệt: 01 cái - Giá đỡ phổi: 01 bộ - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | Nhóm 1 | 01 | Hệ thống |