Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu

Mua sắm linh kiện thay thế cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ Optima MR360 lần 2 năm 2022

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 10/08/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bộ khuếch đại sóng radio dùng cho máy chụp cộng hưởng từ | SRFD3 upgradekit for SV and16Beat withSV25 software | 5782372 | - Hãng sản xuất: Chengdu NTS Software Co., Ltd - Hãng chủ sở hữu: GE - Xuất xứ: TrungQuốc | 01 | Cái | - Bộ khuếch đại sóng radio dùng cho máy chụp cộng hưởng từ gồm 5 phần: + CSA (Commercial Series Amplifier) + Cáp 1500mm (CSA J20 tới Drive Module Lite J14) + Cáp (Drive Module Lite J6 tới CSA J10) + Cáp (Drive Module Lite J7 tới CSA J9) + Tài liệu hướng dẫn quy trình thay thế - Nguồn điện AC: + Điện áp dây: 208VAC(±10%) + Tần số: 50/60Hz (±3Hz) + Pha: 3 pha không trung tính + Dòng đường dây: 30 A - Nguồn điện DC: + Điện áp dây: 21-26VDC + Dòng đườngdây: 2.2A - Tải trọng giả (Dummy load): + Tải VSWR: ≤1.25:1 + Tải trở kháng: từ 40 đến 62.5 Ohms - Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE |

Phụlục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liênlạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thôngsốkỹthuật | Đơn vị tính | Số lượng | Kýmãhiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếulà TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

- Báo giá đã bao gồmcácloạithuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

- Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ