Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm vật tư các loại bóng áp lực cao dùng trong can thiệp mạch vành năm 2022

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 20/07/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Số TT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Mã ký hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT 14 | Số lượng Mua sắm 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao phủ lớp Dura-Trac hydrophilic coating | NC EUPHORA | NCEUP2008X | Medtronic / Mexico | Cái | -Chất liệu bóng: LIGHT (Low Inﬂation Growth High Track) -Chiều dài làm việc ống thông: 142cm -Tương thích ống thông can thiệp (guiding catheter): ≥1.42mm đối với đường kính 2.0-4.0mm và ≥1.68mm đối với đường kính 4.5-5.0mm -Áp suất định danh (Nominal pressure): 12atm -Áp suất vỡ bóng ( Rated burst pressure): 20atm -Số maker cản quang: 2 -Đường kính bóng (mm): 2.0 -Chiều dài bóng (mm): 8.0 -Lớp phủ bóng: Dura-trac ái nước | 2 | 100 |
| 2 | Bóng nong mạch vành áp lực cao các cỡ | ProHP | ICV8125; ICV8126; ICV8127; ICV8128; ICV8129; ICV8130; ICV8131; ICV8132; ICV8133; ICV8134; ICV8135; ICV8136; ICV8137; ICV8138; ICV8139; ICV8140; ICV8141; ICV8142; ICV8143; ICV8144; ICV8145; ICV8146; ICV8147; ICV8148; ICV8149; ICV8150; ICV8151; ICV8152; ICV8153; ICV8154; ICV8155; ICV8156. | CID S.p.A / Ý | Cái | -Chất liệu bóng: Polyamide -Chất liệu đầu tip: Pebax -Chiều dài làm việc ống thông: 142cm -Tương thích dây dẫn (guidewire): 0.014'' -Tương thích ống thông can thiệp (guiding catheter): 5F -Áp suất định danh (nominal pressure): 6atm -Khẩu kính đầu vào (entry profile): 0.0175" -Số maker cản quang: 2, riêng đối với bóng có đường kính 1.5mm: 1 -Đường kính bóng (mm): 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0 -Chiều dài bóng (mm): 10; 15; 20; 30 -Đường kính trục đầu gần: 1.9F | 3 | 100 |
| 3 | Bóng nong động mạch vành loại bóng đa lớp | Traveler | 1013063-06; 1013063-08; 1013063-12; 1013064-12; 1013064-15; 1013065-08; 1013065-12; 1013065-15; 1013065-20; 1013065-30; 1013066-12; 1013066-15; 1013067-08; 1013067-12; 1013067-15; 1013067-20; 1013067-30; 1013068-12; 1013068-15; 1013069-08; 1013069-12; 1013069-15; 1013069-20; 1013071-12; 1013071-15; 1013071-20; 1013073-20 | Abbott Vascular / Costa Rica | Cái | - Chất liệu bóng: Pebax -Chiều dài làm việc ống thông: 145cm -Tương thích ống thông can thiệp: 0.058'' -Áp suất định danh (nominal pressure) : 8 atm, -Áp suất vỡ bóng (rated burst pressure): 14 atm - Số maker cản quang: 2, riêng với đường kính 1.2 và 1.5 mm: 1 -Đường kính bóng (mm): 1.2; 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0 -Chiều dài bóng (mm): 6; 8; 12; 15; 20; 30 - Trục xa: 2.3F đối với bóng 1.2- 2.0 mm và 2.4F đối với bóng 2.25-4.0 mm - Trục gần: 2.1F -Lớp phủ: Dual Hydrophilic coating -Nếp gấp bóng: 3 nếp gấp | 2 | 100 |
| 4 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, chịu áp lực tới 20atm | TMP PTCA | UH250L10-E; UH300L10-E; UH350L10-E; UH200L15-E; UH250L15-E; UH300L15-E; UH350L15-E | Tokai Medical Products / Nhật Bản | Cái | -Chất liệu bóng: Nylon PA12 -Bóng có đường kính 2.0mm là bóng bán đàn hồi (semi - compliant), đường kính lớn hơn là bóng áp lực cao. - Chiều dài làm việc ống thông: 141cm -Tương thích dây dẫn (guidewire): ≤ 0.014'' - Áp suất định danh 6atm với bóng đường kính 2.0mm, 10 atm với bóng đường kính 2.5, 3.0, 3.5mm - Áp suất vỡ bóng: 14atm với bóng đường kính 2.0mm, 20atm với bóng đường kính 2.5, 3.0, 3.5mm -Số maker cản quang: 2 -Đường kính bóng (mm): 2.0, 2.5; 3.0, 3.5 -Chiều dài bóng (mm): 10, 15 - Trục đầu xa: 2.6Fr - Trục đầu gần: 2.0F -Phủ lớp ái nước (Hydrophilic) ở đầu xa, lớp PTFE ở đầu gần. | 3 | 100 |
| 5 | Bóng nong áp lực cao | Raiden 3 | RD3-8-150; RD3-8-175; RD3-8-200; RD3-8-250; RD3-8-300; RD3-8-350; RD3-8-400; RD3-10-200; RD3-10-225; RD3-10-250; RD3-10-275; RD3-10-300; RD3-10-325; RD3-10-350; RD3-10-375; RD3-10-400; RD3-10-425; RD3-10-450; RD3-13-200; RD3-13-225; RD3-13-250; RD3-13-275; RD3-13-300; RD3-13-325; RD3-13-350; RD3-13-375; RD3-13-400; RD3-13-450; RD3-15-200; RD3-15-225; RD3-15-250; RD3-15-275; RD3-15-300; RD3-15-325; RD3-15-350; RD3-15-375; RD3-15-400; RD3-15-425; RD3-15-450; RD3-20-200; RD3-20-225; RD3-20-250; RD3-20-275; RD3-20-300; RD3-20-325; RD3-20-350; RD3-20-375; RD3-20-400; RD3-20-425; RD3-20-450; RD3-30-250; RD3-30-300; RD3-30-350; RD3-30-400; | Kaneka / Nhật bản | Cái | -Chất liệu bóng: Polyamide Resin -Chiều dài làm việc ống thông: 146 cm -Tương thích dây dẫn (guidewire): 0.014'' -Áp suất đinh danh (Nominal pressure): 12atm -Áp suất vỡ bóng (Rated burst pressure): 20atm với bóng có đường kính 1.5, 1.75, 2.0, 4.25, 4.5mm, 22atm với bóng có đường kính 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0mm -Số maker cản quang: 2, đối với đường kính 1.5 và 1.75mm: 1 -Đường kính bóng (mm): 1.5; 1.75; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.25; 4.5 -Chiều dài bóng (mm): 8, 10, 13, 15, 20, 30 -Đường kính ngoài trục đầu gần (Proximal): 2.1Fr | 1 | 100 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bằng chữ: ............................................. ./. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). Ngày ……tháng……năm 2022 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |