Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm vật tư các loại bóng áp lực thường dùng trong can thiệp mạch vành năm 2022

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 20/07/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Số TT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Mã ký hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT 14 | Số lượng mua sắm 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng nong mạch vành áp lực thường tương thích với kỹ thuật kissing balloon | Xperience | BC PR14 150 200 015 BC PR14 150 200 020 BC PR14 150 225 015 BC PR14 150 225 020 BC PR14 150 250 015 BC PR14 150 250 020 | Life Vascular Devices Biotech S.L (iVascular) / Tây Ban Nha | Cái | -Chất liệu Nylon\Pebax -Chiều dài làm việc ống thông: 142cm -Tương thích dây dẫn (guidewire): 0.014'' -Tương thích ống thông can thiệp (guiding catheter): 5F -Áp suất định danh (Nominal pressure): 6atm -Áp suất vỡ bóng (rated burst pressure):16atm -Khẩu kính đầu (tip profile): 0.016'' -Khẩu kính băng qua tổn thương: từ 0.021'' đến 0.027'' - Số maker cản quang: 2 -Thời gian xả bóng: ≤3s - Tương thích với kỹ thuật kissing balloon 6F - Đường kính bóng (mm): 2.00, 2.25, 2.50 - Chiều dài bóng (mm): 15, 20 | 3 | 60 |
| 2 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường dùng trong tạo hình mạch vành qua da | PEGASUS PTCA Balloon Catheter Rapid Exchange | PC1510; PC1511; PC1512; PC1515; PC1516;PC1520 ; PC2010; PC2011; PC2012; PC2015; PC2016; PC2020; PC2025; PC2030; PC2035; PC2040; PC2210; PC2211; PC2212 ;PC2215; PC2216; PC2220; PC2225; PC2230; PC2235; PC2240; PC2510; PC2511; PC2512; PC2515; PC2516; PC2520; PC2525; PC2530; PC2535; PC2540; PC2710; PC2711; PC2712; PC2715; PC2716; PC2720; PC2725; PC2730; PC2735; PC2740; PC3010; PC3011; PC3012; PC3015; PC3016; PC3020; PC3025; PC3030; PC3035; PC3040; PC3210; PC3211; PC3212; PC3215; PC3216; PC3220; PC3225; PC3230; PC3235; PC3240; PC3510; PC3511; PC3512; PC3515; PC3516; PC3520; PC3525; PC3530; PC3535; PC3540; PC4010; PC4011; PC4012; PC4015; PC4016; PC4020; PC4025; PC4030; PC4035; PC4040 | QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH /Đức | Cái | -Chất liệu bóng: Grilamid L25 -Chiều dài làm việc ống thông: 141.5cm -Tương thích dây dẫn (guidewire): 0.014'' -Tương thích ống thông can thiệp (guiding catheter): 5F -Áp suất định danh (Nominal pressure): 9atm -Áp suất vỡ bóng ( Rated burst pressure): 16atm với bóng có đường kính 4.0mm; 18atm với bóng có đường kính ): 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5 -Khẩu kính đầu vào (Entry profile): 0.018” -Khẩu kính bóng băng qua (Balloon crossing profile): 0.020” -Số maker cản quang: 2 -Thời gian xả bóng: ≤ 20s - Đường kính bóng (mm): 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3; 3.25; 3.5; 4.0; -Chiều dài bóng (mm): 10, 11,12,15,16, 20, 25, 30, 35, 40 -Đường kính đầu gần: 2.1F -Đường kính đầu xa: 2.6F | 3 | 60 |
| 3 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường các cỡ | HAWK™ PTCA Balloon Dilatation Catheter | 79003; 79010; 73503; 79017; 71103 | Umbra Medical Products / Mỹ | Cái | -Chất liệu Pebax, thiết kế 2 lớp -Chiều dài làm việc ống thông: 140cm -Tương thích dây dẫn (Guidewire): 0.014'' -Tương thích ống thông (Guiding catheter): 5F -Áp suất định danh (Nominal pressure): 6atm -Áp suất vỡ bóng (Rated burst pressure): 14 atm -Khẩu kính đầu (Tip profile): 0.017" -Số maker cản quang: 2 - Thời gian lên bóng: 3s -Thời gian xả bóng: 5s -Đường kính bóng (mm): 1.5; 2.0; 2.5 -Chiều dài bóng (mm): 15;20 -Đường kính ngoài đầu gần: 1.9F -Đường kính ngoài đầu xa: 2.55F - lớp phủ ái nước: N-Durance -Nếp gấp bóng:1 nếp gấp (đường kính: 1.0mm - 1.5mm) và 2 nếp gấp (đường kính: 1.75mm-4.0mm) | 3 | 50 |
| 4 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường | Sapphire II PRO (Tất cả các cỡ) | 210-053-5U, 210-083-5U, 210-103-5U, 210-153-5U, 212-053-5U, 212-083-5U, 212-103-5U, 212-153-5U, 215-103-5U, 215-123-5U, 215-153-5U, 215-203-5U, 217-103-5U, 217-153-5U, 217-203-5U, 220-103-5U, 220-123-5U, 220-153-5U, 220-203-5U, 222-103-5U, 222-153-5U, 222-203-5U, 225-103-5U, 225-123-5U, 225-153-5U, 225-203-5U, 225-303-5U, 227-103-5U, 227-153-5U, 227-203-5U, 230-103-5U, 230-123-5U, 230-153-5U, 230-203-5U, 230-303-5U, 232-103-5U, 232-153-5U, 232-203-5U, 235-103-5U, 235-153-5U, 235-203-5U, 235-303-5U, 240-103-5U, 240-153-5U, 240-203-5U | Orbusneich / Hà Lan | Cái | - Chất liệu bóng: Nylon -Chiều dài làm việc ống thông: 140cm -Tương thích dây dẫn: 0.014'' -Tương thích ống thông: 5F -Áp suất định danh (Nominal pressure): 6atm -Áp suất vỡ bóng (Rated burst pressure): 14atm -Chiều dài đầu tip: 1.5mm -Khẩu kính băng qua (Crossing profile): 0.0216'' -Số maker cản quang: 1 -Đường kính bóng (mm): 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4.0 -Chiều dài bóng (mm): 5.0; 8.0; 10; 12; 15; 20; 30 | 3 | 50 |
| 5 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi | Across HP | 150100350; 150150350; 150200350; 200100350; 200150350; 200200350; 250100350; 250150350; 250200350; 300100350; 30015030; 300200350; 350100350; 350150350; 350200350; 400150350; 400200350; 450100350; 450150350; 450200350 | Acrostak (Schweiz) AG / Thụy Sĩ | Cái | -Chất liệu bóng: Polyamide bán đàn hồi (semi - compliant) -Bán đàn hồi tại áp lực: <15atm -Không đàn hồi tại áp lực: 15-25atm -Chiều dài làm việc ống thông: 138cm -Tương thích dây dẫn (Guidewire): 0.014'' -Tương thích ống thông can thiệp (Guide catheter): 5F -Áp suất định danh (Nominal pressure): 11atm -Khẩu kính đầu vào ( Entry profile): 0.017'' -Chiều dài đầu tip (đường kính bóng 1.5-3.0mm): 4mm. -Chiều dài đầu tip (đường kính bóng 3.5-4.5mm): 2mm. -Số maker cản quang: 2 -Đường kính bóng (mm): 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5 -Chiều dài bóng (mm): 10-15-20 | 3 | 50 |
| 6 | Bóng nong mạch vành loại thường | Pantera Pro | 393289; 393290; 393291; 393292; 393293; 393294; 393295; 393296; 393297; 393298; 393299; 393300; 393301; 393302; 393303; 393304; 393305; 393306; 393307; 393308; 393309; 393310; 393311; 393312; 393313; 393314; 393315; 393316; 393317; 393318; 393319; 393320; 393321 | Biotronik AG/ Thụy Sĩ | Cái | -Chất liệu bóng: Semi Crystalline Co-Polymer -Chiều dài làm việc ống thông: 140cm -Tương thích dây dẫn (Guidewire): 0.014'' -Tương thích ống thông can thiệp (Guide catheter): 5F -Áp suất định danh (Nominal pressure): 7atm -Áp suất vỡ bóng (Rated burst pressure): 14atm -Khẩu kính đầu vào (Entry profile): 0.017'' - Đường kính bóng : 1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 mm -Chiều dài bóng: 6, 10, 15, 20, 25, 30 mm -Nếp gấp bóng (đường kính bóng 1.25-1.5mm): 2 nếp gấp và 1 điểm đánh dấu Platinum - Iridium -Nếp gấp bóng (đường kính bóng (2.0-4.0mm): 3 nếp gấp và 2 điểm đánh dấu Platinum - Iridium -Lớp phủ đầu xa: Ái nước (đoạn cuối của bóng đến đầu ra của dây dẫn) -Lớp phủ bóng và đầu tip: ái nước đối với đường kính 1.25-2.0mm, kỵ nước đối với đường kính 2.5-4.0 mm | 1 | 40 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bằng chữ: ............................................. ./. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). Ngày ……tháng……năm 2022 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |