Phụ lục 01: Danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật

Gói thầu “Mua sắm điều hòa cục bộ treo tường năm 2022”

(Kèm Thư mời báo giá ngày 31/8/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Model/ xuất xứ | Đặc tính kỹ thuật | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 12.000BTU | LC-12FS33/ Thái Lan | Điều hòa Casper - Công suất làm lạnh: 3,31kW (11,300BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1,030W - Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 4,8A - Cường độ dòng điện tối đa: 7,5A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,33 W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 580 m3/h + Kích thước (RxSxC): (830*256*195) mm + Khối lượng tịnh: 8kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (715*540*240)mm + Khối lượng tịnh: 26kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 5m + Chiều dài ống tối đa: 15m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 5m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Cái | 32 |
| 2 | Điều hòa cục bộ 2 chiều 12.000BTU | SH-12FS32/ Thái Lan | Điều hòa Casper - Công suất làm lạnh: 3,52kW (12,000BTU) - Công suất sưởi: 3,37kW (11,500BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1080W - Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm): 940W - Cường độ dòng điện (làm lạnh): 5A - Cường độ dòng điện (sưởi ấm): 4,4A - Cường độ dòng điện tối đa: 9A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,15W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 630 m3/h + Kích thước (RxSxC): (861*198*296) mm + Khối lượng tịnh: 9,5kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (780*285*545)mm + Khối lượng tịnh: 29kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7 mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 5m + Chiều dài ống tối đa: 15m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 10 m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Cái | 1 |
| 3 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 18.000BTU | SC-18FS32/ Thái Lan | Điều hòa Casper - Công suất làm lạnh: 5,30kW (18,000BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1680W - Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 7,75A - Cường độ dòng điện tối đa: 12,5A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,22W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 880 m3/h + Kích thước (RxSxC): (905*226*312) mm + Khối lượng tịnh: 11kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (860*315*545)mm + Khối lượng tịnh: 35kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 3m + Chiều dài ống tối đa: 20m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 10m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Cái | 18 |
| 4 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 24.000BTU | SC-24FS33/ Thái Lan | Điều hòa Casper - Công suất làm lạnh: 6,60kW (22,500BTU) - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 2,000W - Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 9,5A - Cường độ dòng điện tối đa: 18A - Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,26W/W - Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1* - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió: 1150 m3/h + Kích thước (RxSxC): (1091*237*328) mm + Khối lượng tịnh: 14kg - Dàn nóng + Kích thước (RxSxC): (880*310*655)mm + Khối lượng tịnh: 46,5kg - Ống dẫn môi chất lạnh + Môi chất lạnh: R32 + Đường kính ống lỏng: 6,35mm + Đường kính ống gas: 12,7mm + Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 3m + Chiều dài ống tối đa: 25m + Chênh lệnh độ cao tối đa: 15 m - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Cái | 12 |

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 31/8/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |