Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật hàng hóa gói thầu

Mua sắm các loại bơm xi măng tạo hình đốt sống năm 2022

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 27/04/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ bơm xi măng cột sống loại 2 bóng | KDD211/15-10 + Osteofix KDD211/15-15 + Osteofix KDD211/15-20 + Osteofix KDD211/15-10B + Osteofix KDD211/15-15B + Osteofix KDD211/15-20B + Osteofix | Tsunami Medical S.r.l / Ý | 160 | Bộ | - Bộ bơm xi măng loại 2 bóng 1 thì (vào cuống trực tiếp). - 02 Bóng nong thân đốt sống các cỡ 10mm,15mm,20mm dài 20cm, áp suất chịu được tối đa khi bơm 400 psi (27 bar), thể tích tối đa khi bơm phồng với bóng 10mm / 15mm / 20mm lần lượt là 1.8ml / 2.7ml / 5.5ml) , đường kính tối đa với bóng 10mm / 15mm/ 20mm lần lượt là 14.5mm / 14.8mm/ 15.6mm, khả năng tạo khoang trong thân đốt sống với các cỡ bóng 10mm / 15mm/ 20mm lần lượt là 15mm / 20mm / 25mm) , tương thích với đồng hồ kỹ thuật số digital. - 02 Xi lanh bơm phồng bóng dạng kỹ thuật số digital ren vặn có đồng hồ hiển thị áp lực bơm bóng bằng số, tay cầm dạng chữ T, dung tích 20ml kèm van khóa vòi. - 02 Kim chọc dò cho bóng nong size 11G (đk 3.5mm) dài 15cm, cán nhựa, tay cầm chữ T. - 06 Kim đẩy xi măng vào thân đốt sống, cán nhựa, dung tích chứa xi măng 1.5cc, dài 20cm, đk trong 2.9mm. - 02 kim chọc dò tạo đường hầm (mũi khoan tay) đường kính 3.0mm, chiều dài 20cm. - 01 Kim sinh thiết đường kính 14G, chiều dài 22cm. - 01 Xi măng có hạt cản quang, khối lượng 19.2g (trong đó có các thành phần Polymethyl Methacrylate, Benzoyl Peroxide, Barium Sulfate ) kèm 10ml dung dịch pha (trong đó có các thành phần Methyl Metacrylate, DMTP (N, N dimethyl-p-toluidine), Hydroquione) - 01 Bơm áp lực có chức năng trộn và đẩy xi măng dạng kín , có van khóa dạng lure lock |
| 2 | Bộ bơm xi măng cột sống loại không bóng | VM211/15 + Osteofix VM213/15 + Osteofix | Tsunami Medical S.r.l / Ý | 100 | Bộ | - 02 Kim cán chữ T, chiều dài 15 cm, đường kính các loại 11G/13G - 01 Xi măng có hạt cản quang, khối lượng 19.2g (trong đó có các thành phần Polymethyl Methacrylate, Benzoyl Peroxide, Barium Sulfate hoặc tương đương) kèm 10ml dung dịch pha (trong đó có các thành phần Methyl Metacrylate, DMTP (N, N dimethyl-p-+toluidine), Hydroquione) -01 bơm áp lực cao dạng xi lanh 10ml, 01 kim sinh thiết 14G dài 22cm - 01 Bơm áp lực có chức năng trộn và đẩy xi măng dạng kín , có van khóa dạng lure lock |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác. Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |