Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao Điện quang can thiệp huyết khối mạch não năm 2022

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 06/06/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ lấy huyết khối | Giá đỡ mạch thần kinh Solitaire X | SFR4-4-20-10; SFR4-4-40-10; SFR4-6-20-10 | Ev3/ Mỹ | 15 | Bộ | 1 | - Kích thước 4x20mm, 4x40mm, 6x20mm. - Dùng cho mạch đường kính 2-4mm, 2-5.5mm. - Đường kính trong nhỏ nhất của vi ống thông 0.021". - Chiều dài dây đẩy 200 cm. |
| 2 | Ống hút huyết khối mạch não đường kính lớn | Reperfusion Catheter ACE068, JET7 | 5MAXACE068; 5MAXJET7B | Penumbra/ Mỹ | 10 | Cái | 3 | -Đường kính ngoài đầu gần: 6F, đường kính trong đầu gần: 0.072"; 0.068" -Đường kính ngoài đầu xa: 6F, đường kính trong đầu xa: 0.072"; 0.068". - Chiều dài làm việc: 132 cm. |
| 3 | Ống thông can thiệp gắn bóng ở đầu | Ống thông dẫn đường can thiệp mạch thần kinh Cello | 1610060; 1610070; 1610080; 1610090 | Fuji Systems Corporation/ Nhật Bản | 15 | Cái | 3 | - Ống thông can thiệp gắn bóng ở đầu, - Chiều dài đầu tip: 3mm. - Chiều dài bóng 7mm,10mm - Đường kính trong các cỡ 0.051'', 0.067'', 0.075'', 0.085''. - Phù hợp với sheath 7F, 8F, 9F. - Tổng chiều dài: 100cm, 103cm. |
| 4 | Ống thông dẫn đường nòng kép | Ống thông dẫn đường nòng kép Chaperon | GC695BUJB | Terumo Corporation Ashitaka Plant/ Nhật Bản | 20 | Cái | 3 | - Ống thông dẫn đường kép 2 nòng. - Chất liệu PTFE có phủ Hydrophilic đầu mềm. - Ống thông ngoài: kích cỡ 6F, dài 95cm, chiều dài đầu xa dài 7cm. - Ống thông nòng trong: kích cỡ 5F, dài 117cm, chiều dài đầu xa 7cm, chiều dài đoạn phủ Hydrophilic là 15cm. |
| 5 | Ống thông hút huyết khối | Ống thông hút huyết khối React | REACT-68; REACT-71 | Ev3/ Mỹ | 10 | Cái | 3 | - Chất liệu Nitinol. - Đường kính trong đầu gần: 0.068", 0.071", - Đường kính ngoài đầu gần tối đa: 0.083", 0.0855". - Đường kính trong đầu xa: 0.068", 0.071", - Đường kính ngoài đầu xa tối đa: 0.083", 0.0855". - Chiều dài làm việc: 132cm. |
| 6 | Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch thần kinh | Ống thông can thiệp mạch thần kinh Navien | RFX058-115-08; RFX072-115-08MP | Ev3/ Mỹ | 5 | Cái | 3 | - Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch thần kinh - Đường kính trong là 0.058" và 0.072''. - Đường kính ngoài 0.07" và 0.084". - Chiều dài làm việc: 115cm. |
| 7 | Vi ống thông hỗ trợ thả stent lấy huyết khối | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh Rebar | 105-5081-153 | Ev3/ Mỹ | 15 | Cái | 3 | - Đường kính ngoài: 2.4Fr-2.7Fr - Đường kính trong đầu xa: 0.021". - Tổng chiều dài: 158cm, chiều dài sử dụng: 153cm. - Tương thích với dây dẫn lớn nhất 0.018". |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bằng chữ: ............................................. ./. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). Ngày ……tháng……năm 2022 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |