Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa

gói thầu Mua sắm vật tư thay thế cho máy hấp tiệt khuẩn Sterrad 100S

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/06/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân Nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ kim hút hoá chất máy tiệt khuẩn |  | 03-02262-1-001 | Advanced Sterilization Products/ Mỹ. | 1 | Bộ | Bộ van kim hút hút hóa chất máy tiệt khuẩn Sterrad 100S Mô tả: Dùng để truyền hóa chất tiệt khuẩn từ băng hóa chất vào buồng tiệt khuẩn máy STERRAD 100S. - Độ xì tối đa: 2 x 10-E6 mbar.lít/giây. | Không phân nhóm |
| 2 | Bo mạch điều khiển dùng cho máy tiệt khuẩn |  | 04-05524-5-001 | Advanced Sterilization Products/ Mỹ. | 1 | Bộ | Bo mạch điều khiển máy tiệt khuẩn Sterrad 100S Mô tả: Bo mạch dựa trên vi xử lý Zilog’s Z80A 8 bit hoạt động ở tốc độ 4.0 MHz, bộ nhớ trong 512 Kbytes, bộ nhớ EPROM 128 Kbytes, có sử dụng pin Lithium lưu trữ dữ liệu SRAM. | Không phân nhóm |
| 3 | Bộ bảo dưỡng dùng cho máy tiệt khuẩn |  | 05-06899-2-200 | Advanced Sterilization Products/ Mỹ. | 1 | Bộ | Bộ bảo dưỡng PM2 dùng cho máy tiệt khuẩn Sterrad 100S. Mô tả: Sử dụng để bảo dưỡng định kỳ cho máy tiệt khuẩn Sterrad 100S. Bao gồm: 18 chốt cách điện, 01 roăng cửa, 02 chốt cách điện trên giá, 02 chốt cách điện dưới giá, 01 lọc xúc tác, 01 lọc hepa, 01 lọc tách ẩm khí nén kèm roang, 01 đầu chuyển đổi lọc xúc tác và 04 vít ren, 02 vòng đệm | Không phân nhóm |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thôngsốkỹthuật | Đơn vị tính | Số lượng | Kýmãhiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

- Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ