Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm Vòng đeo tay quản lý bệnh nhân duy trì hoạt động thường xuyên năm 2022

(Kèm Thư mời báo giá ngày 14/4/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT 14 | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy in vòng đeo cổ tay người lớn, mầu xanh | 200PCS | Trung Quốc | Cái | - Nước sản xuất: Trung Quốc - Thông số kỹ thuật: + Vòng đeo cổ tay người lớn, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp; + Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 280 mm và rộng 30 mm; + In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; + Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 140 và rộng 30 mm; + Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày; + Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm; + Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp; + Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn/ 200 cái vòng đơn lẻ. + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N |  | 39.000 |
| 2 | Giấy in vòng đeo cổ tay người lớn, mầu đỏ | 200PCS | Trung Quốc | Cái | - Nước sản xuất: Trung Quốc - Thông số kỹ thuật: + Vòng đeo cổ tay người lớn, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp; + Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 280 mm và rộng 30mm; + In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; + Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 140 mm và rộng 30 mm; + Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày; + Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm; + Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp; + Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn/ 200 cái vòng đơn lẻ. + Kích thước: cao 30cm, rộng 20cm, sâu 12 cm, đáy 20 cm, dạng hộp. + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N |  | 4.000 |
| 3 | Giấy in vòng đeo cổ tay người lớn, mầu vàng | 200PCS | Trung Quốc | Cái | - Nước sản xuất: Trung Quốc - Thông số kỹ thuật: + Vòng đeo cổ tay người lớn, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp; + Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 280 mm và rộng 30 mm; + In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; + Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 140 mm và rộng 30 mm; + Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày; + Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm; + Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp; + Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn/ 200 cái vòng đơn lẻ. + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N |  | 22.000 |
| 4 | Giấy in vòng đeo cổ tay trẻ em, mầu xanh | T610 | Trung Quốc | Cái | - Nước sản xuất: Trung Quốc - Thông số kỹ thuật: + Vòng đeo cổ tay, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp; + Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 200 mm và rộng 15 mm; + In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; + Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 140 mm + Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày; + Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm; + Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp; + Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn/ 200 cái vòng đơn lẻ. + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N |  | 2.000 |
| 5 | Giấy in vòng đeo cổ tay trẻ em, mầu đỏ | T620 | Trung Quốc | Cái | - Nước sản xuất: Trung Quốc - Thông số kỹ thuật: + Vòng đeo cổ tay, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp; + Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 200 mm và rộng 15mm; + In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; + Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 140 mm và rộng 30 mm; + Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày; + Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm; + Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp; + Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn/ 200 cái vòng đơn lẻ. + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N |  | 1.200 |

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác. Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |