Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa

“Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác hậu cần triển khai bệnh án điện tử tại khoa XNTT tháng 4 năm 2022”

(Kèm Thư mời báo giá ngày 08/4/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy in mã vạch Godex G500 | Godex G500 | Hãng sản xuất: GODEX Xuất xứ: Đài Loan | - In truyền nhiệt/ In nhiệt trực tiếp - Độ phân giải: 203dpi (8 dots/mm) - Tốc độ in: 5ips (127 mm/s) - Ribbon: Wax, wax/resin, resin (300m) - Chiều rộng khổ in tối đa: 110mm - Chiều cao nhãn in: min 0.16" (4mm), max 68" (1727mm) - Bộ nhớ: 4MB Flash (2MB sử dụng lưu trữ)/16MB SDRAM - Công nghệ "Sensor đôi" tùy chỉnh giúp in được nhiều loại tem nhãn - Kết nối: Usb2.0, Serial, Parallel - Bảo hành: 12 tháng | Chiếc | 03 |
| 2 | Máy đọc mã vạch Zebra DS9308 | Zebra DS9308 | Hãng sản xuất: ZEBRA | - Máy đọc mã vạch 1D + 2D, sử dụng công nghệ đọc chụp ảnh. - Cảm biến điểm ảnh: 1280 x 800 pixels. - Sử dụng được cả cầm tay và để bàn, xuất được file ảnh. - Đọc nhanh, nhạy mọi mã vạch trên nhãn, màn hình điện thoại, máy tính bảng. - Có thể chịu được va đập tốt khi rơi từ độ cao 1.5 mét. - Tiêu chuẩn chống bụi: IP52. - Cổng kết nối: USB - Option: RS232, Keyboard, RS485 (CALL). - Bảo hành: 12 tháng | Chiếc | 03 |
| 3 | Ruy băng mực Wax Premium - 110x300m | Wax Premium | Xuất xứ: Việt Nam | - Kết cấu giấy: thô - Loại giấy gói: Carton - Mực Wax Premium dạng ruy băng. - Chiều rộng: 110mm; Chiều dài: 300m - Có độ bám dính và chống trầy xước khá tốt. - In được cả trên các chất liệu như: Giấy, PVC… | Cuộn | 03 |
| 4 | Giấy in mã vạch 2 tem | Giấy in mã vạch 2 tem | Xuất xứ: Việt Nam | - Chất liệu giấy Fasion cao cấp - Kích thước mỗi tem: 50x30 mm - Số hàng tem: 2 hàng tem - Chiều dài cuộn: 50 mét - Quy cách đóng gói: Cuộn lẻ, 3000 con tem/cuộn - Công nghệ: In mực ribbon - Sản phẩm dành cho máy có khổ in 110mm. - Tương thích: phù hợp với các loại máy in mã vạch có khổ in tối đa 110mm | Cuộn | 50 |

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 08/4/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác. Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |