Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế cho hệ thống Máy chụp

cộng hưởng từ Optima MR360

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 28/04/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bộ kích xung dải hẹp và xung nhịp tham chiếu dùng cho máy chụp cộng hưởng từ | HDv 1.5T Narrow-Band Exciter and Reference Clock Assembly - RoHS Compliant | 5480028 | - Hãng sản xuất: PLEXUS - Hãng chủ sở hữu: GE - Xuất xứ: Trung Quốc | 01 | Cái | - Công suất dòng điện đầu ra của nguồn DC cung cấp cho bộ xung kích dải hẹp và xung nhịp tham chiếu tương ứng với các đầu ra sau: + Điện áp cung cấp: +15.8 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 1.0 A + Điện áp cung cấp: +7.4 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 2.5 A + Điện áp cung cấp: +5.3 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 2.5 A + Điện áp cung cấp: -7.4 VDC (± 5%), Công suất dòng điện: 0.1 A - Điện áp đầu ra của bộ xung kích dải hẹp và xung nhịp tham chiếu và mạng bộ lọc nguồn được đo so với mặt đất (GND_ANALOG) hoặc được thực hiện ở cấp độ ICT, đo bộ nguồn DC được điều chỉnh tương ứng với các đầu ra. - Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE |
| 02 | Cuộn chụp toàn thân trên (bụng) dùng cho máy chụp cộng hưởng từ | 1.5T Anterior Array, Express Coil Collector kit | 5346683 | - Hãng sản xuất: WIPRO GE HEALTHCARE PVT LTD - Hãng chủ sở hữu: GE - Xuất xứ: Ấn Độ | 01 | Cái | - Cuộn (coil) chụp toàn thân trên (bụng) dùng cho máy chụp cộng hưởng từ, hình ảnh có 8 kênh. - Cuộn (coil) dùng trong chụp các tạng ổ bụng và vùng chậu. - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ, model Optima MR360, hãng GE |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.