Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm tủ dụng cụ âm tường và ổ khí gắn vách cho phòng mổ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 26/05/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Quy cách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ dụng cụ âm tường |  | Airtech Thế Long/ Việt Nam | 3 | Cái | Tủ dụng cụ âm tường - Kích thước:RxCxS (1200x1600x450)mm, chiều dày 1.2mm - Là tủ chuyên dụng cho phòng mổ để dụng cụ hoặc vật tư sử dụng cho các ca mổ. Khung, viền cạnh, kệ tủ bằng inox 304. Tủ hai cửa, được bịt kín xung quanh bằng hệ thống gioăng cao su chuyên dụng, lắp ráp và sử dụng dễ dàng. Cửa bằng kính giúp dễ dàng quan sát bên trong. - Kệ tủ bằng kính cường lực hoặc thép không gỉ 304. Có 4 khoang, mỗi khoang cao khoảng 400mm, có thể điều chỉnh cao thấp tùy theo nhu cầu sử dụng. mỗi bước điều chỉnh 100mm - Độ mở cửa tối đa 180 độ. - Được gắn với đồng bộ trên cùng mặt phẳng với tấm panel tường. - Tay cánh tủ bằng thép không gỉ 304. |
| 2 | Ổ khí gắn vách | CPS (Triplegases) | C&U/Nhật Bản | 1 | Cái | - Mô tả: Bộ tối thiểu gồm các đầu khí oxy (O2), khí nén (AIR), khí hút (VAC). - Kích thước: 330x130mm (dài x rộng) |

Phụ lục 2:

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 26/05/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Mã hàng, Xuất xứ | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác. Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |