PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 27 tháng 4 năm 2022)

| Stt | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất kiềm | - Can 25 kg (20 lít) - Xuất xứ: Việt Nam Thành phần: Sodium hydroxide (NaOH): 10-12 % w/w. + Vết bẩn nặng: 7-10ml/kg vải khô. | Kg | 875 |
| 2 | Hóa chất trung hòa | - Can 20 kg (20 lít) - Xuất xứ: Việt Nam Thành phần: Citric acid: 25 % w/w. Tính chất hóa lý: 1 ≤ pH ≤ 2 | Kg | 600 |
| 3 | Hóa chất Giặt chính | - Can 20 kg (20 lít) - Xuất xứ: Việt Nam Thành phần: Linear Alkylbenzene Sulfonic:6-8 % w/w; Sodium Laureth Sulfate: 4 -6 % w/w; chất thơm 0,4-1%w/w; chất bảo quản: 0,2 - 0,4%w/w. Tính chất hóa lý: 7 ≤ pH ≤ 9. Hàm lượng chất bề mặt tan trong cồn (%): ≥ 15. | Kg | 1.400 |
| 4 | Hóa chất tẩy trắng gốc clorin | - Can 30 kg (27 lít) - Xuất xứ: Việt Nam Thành phần: Sodium hypoclorite (NaClO): 9-11% w/w. Tính chất hóa lý: 95 ≤ Hàm lượng clo hữu hiệu (g/l) ≤ 105 9 ≤ Hàm lượng xút dư (g/l) ≤14 | Kg | 4.050 |
| 5 | Hóa chất tẩy trắng gốc Oxy | - Can 30 kg (27 lít) - Xuất xứ: Solvay/ Thái Lan Thành phần: Peroxide (H2O2): ≥ 50 (%w/w). Tính chất hóa lý: Hàm lượng Peroxide (H2O2) (%w/w): ≥ 50. Độ ổn định (%): ≥ 98. pH: ≤ 3. | Kg | 1.050 |
| 6 | Hóa chất xả vải | - Can 20 kg - Xuất xứ: Việt Nam Thành phần: Calcium Chloride: 0,0033 % w/w; chất thơm: 1-3 %w/w; chất bảo quản: 0,01 – 0,1 w/w. Tính chất hóa lý: 2 ≤ pH ≤ 5 (dung dịch 10%). Hàm lượng chất bề mặt tan trong cồn (%): ≥ 3. Hàm lượng chất không tan trong nước (%): ≤ 0,5. | Kg | 1.000 |
| 7 | Dung dịch rửa tay | - Can 3.8 kg (3.8 lít) - Xuất xứ: Việt Nam Thành phần: SLES 1EO: 7-9 w/w, Cocamidopropyl Betaine 3-5 %; chất thơm: 0,5 – 1%; Nano Bạc: 0,1 – 0,2% Tính chất hóa lý: Hàm lượng chất bề mặt tan trong cồn (%) ≥ 8 1800 ≤ Độ nhớt ở 250C (mPas) ≤ 3000 6 ≤ pH ≤ 7 | Kg | 1.140 |